СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

ИОТ -№210

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

ИОТ -№210

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№210 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.	Инструкция  предназначена для  слесарей,  производящих  ремонт топливной аппаратуры.

1.2.	К работе в качестве слесаря по ремонту топливной аппаратуры до пускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и имеющие удостоверение на право производства работ. К выполнению работ по ремонту топливной аппаратуры,  карбюраторных двигателей,  работающих на этилированном бензине, женщины, а также мужчины моложе 18 лет, не допускаются.

1.3.-1.10. Включите п.п. 1.2.-1.9. инструкции №200.

1.11.	Типичные случаи опасного технического состояния оборудования и производственной среды:

- горячие поверхности машин и оборудования;

- открытые вращающиеся части машин и оборудования;

- насыщенность воздуха рабочей зоны парами этилированного бензина, бензина и дизельного топлива.

1.12.	Слесарю по ремонту топливной аппаратуры выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109);

- фартук хлорвиниловый (ГОСТ 12.4.029);

- нарукавники хлорвиниловые (ТУ 17.06-7386);

- сапоги резиновые (ГОСТ 12.265);

- рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010);

- перчатки резиновые (ТУ 38-106466).

1.13. - 1.33. Включите п.п. 1.13 - 1.33. инструкции №200.

2.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.7. Включите п.п. 2.1.-2.7. инструкции №200.

2.8.Проверьте      наличие      жидкостей      для      нейтрализации      отложений тетраэтилсвинца.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.	Надежно закрепляйте топливные насосы и узлы при разборке, сборке в кондукторах или на специальных стендах.

3.2.	Применяйте для  выпрессовки отдельных деталей съемники  или прессы, при их отсутствии пользуйтесь выколотками с. медными наконечниками и молотками с медными бойками.

- Промывайте карбюраторы, бензонасосы в вытяжном шкафу в ванне волосяными щетками, кистями или ершами.

- Разборку и проверку карбюраторов, бензонасосов производите в местах с механической вытяжкой.

- При ремонте не засасывайте и не продувайте ртом канал!i и жиклеры карбюратора.

- Следите за показаниями установленных на стендах приборов.

- Не допускайте разлива масел и топлива на пол.

- Применяйте грузозахватные приспособления только по назначению.

- Регулировку приборов системы питания двигателя производите при выключенном зажигании.

- Следите за исправностью шлангов на стендах, имеющих гидрав лические и пневматические устройства.

- Не находитесь в плоскости вращения вентилятора при работающем двигателе.

- Не производите регулировку движущихся и вращающихся меха низмов двигателя.

- Не кладите детали системы питания на верстаки для разборки и сборки с оставшимся в них топливом.

- Не применяйте проволоку для крепления шлангов на штуцерах.

108

- Не касайтесь руками вращающихся частей стендов, не тормозите их, не прикасайтесь к элементам электрооборудования.

- Перед разборкой деталей топливной аппаратуры двигателей, работающих на этилированном бензине, нейтрализуйте их от тетраэтилсвинца в керосине в течение 10-20 минут.

- Направляйте струю воздуха при продувке деталей в сторону от стоящих людей.

- Не подставляйте руки к распылителю при проверке работы форсунок и топливных насосов высокого давления.

3.19.	Применяйте     устройства,     обеспечивающие     невозможность внезапного действия пружин при сборке механизмов и узлов топливной аппаратуры.

3.20.Прочно закрепляйте на испытательных стендах топливные насосы, форсунки и другие элементы системы питания,

3.21. Регулируйте величину подачи топлива отдельными секциями насоса и при отключенном стенде.

3.22.Не оставляйте работающий стенд без присмотра.

3.23.	Удаляйте  из  магистралей  топливо   перед   снятием  топливной аппаратуры с испытательного стенда.

- Не удаляйте топливо с испытуемой аппаратуры на стенде сжатым воздухом.

- Не носите одежду, пропитанную нефтепродуктами.

- Не мойте детали в этилированном бензине.

3.27.	Для   предотвращения  возникновения   пожара  в  помещении   не пользуйтесь открытым огнем.

3.28.	При проведении работ применяйте инструмент, изготовленный из материала, не дающего искрообразования (медь, латунь и др.).

Не носите обувь, имеющую стальные гвозди, набойки или подковы.

109

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- При выполнении работ могут возникнуть аварийные ситуации, связанные с отключением электроэнергии, вентиляционной системы, возникновением    пожара,    отравлением    работающих    парами    нефтепродуктов, тетраэтилсвинцом.

- При внезапном отключении электроэнергии или вентиляции немедленно удалитесь из помещения.

- При возникновении пожара или загорания покиньте помещение» доложите руководителю работ и приступите к ликвидации очага загорания имеющимися средствами пожаротушения.

Небольшое пламя горящих нефтепродуктов тушите сухим песком, землей, накройте кошмой, брезентом или используйте пенный огнетушитель, предназначенный для тушения нефтепродуктов.

Тушение водой горящих нефтепродуктов не допускается, так как это приводит к увеличению площади очага загорания.

- В случае повышения содержания вредных паров нефтепродуктов выше предельно допустимых норм или обнаружения взрывоопасных концентраций работу немедленно прекратите и удалитесь из помещения.

- При   попадании  этилированного  бензина  на  кожу  удалите   его ветошью, смоченной в керосине, а затем обмойте пораженное место горячей водой с мылом.

- При проливе этилированного бензина загрязненные места обезвреживайте хлорамином (3% водный раствор) или хлорной известью о виде кашицы (1 часть сухой хлорной извести на 2 или 5 частей воды).

4.7.	-4.10. Включите п.п. 4.4.-4.7. инструкции №200.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

5.1. Сложите в специально отведенном помещении ремонтный фонд топливной аппаратуры.

- Приведите в порядок рабочее место, сложите инструменты и приспособления и обесточьте электрооборудование.

- Использованные обтирочные материалы уберите в металлические ящики с крышками или в безопасное в пожарном отношении место.

5.4.-5.6- Включите п.п. 5.4.-5.6. инструкции №200.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.