СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ  ОБКАТКЕ И ИСПЫТАНИИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ МАШИН

ИОТ -№211

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ  ОБКАТКЕ И ИСПЫТАНИИ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ МАШИН

ИОТ -№211

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№211.

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К работе по обкатке и испытанию отремонтированных машин и новых машин после досборки допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (водителя), прошедшие медицинский осмотр, проверку знаний, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктажи - вводный и на рабочем месте.

1.2.-1.6. Включите п.п. 1.3.-1.7.  инструкции.№200.

1.7. Опасные и вредные производственные факторы:

-напряжение на поверхностях машин;

- наличие газов в воздухе рабочей зоны;

- повышенная температура поверхности;, движущаяся сельскохозяйственная техника;

- повышенный уровень шума.

1.8 Работники обеспечиваются следующими средствами индивидуальной защиты:

полу комбинезоном хлопчатобумажным (ГОСТ 12.4.109);

- рукавицами комбинированными (ГОСТ 12.4.010);

- наушниками противошумными ТУ 1-01-0636.

1.9.-1.31. Включите п.п. 1.12.-1.34 инструкции.№200.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.2, Включите п.п. 2.1.-2.2. инструкции.№200.

- Проверьте    внешним    осмотром    исправность    испытательного оборудования,      защитных      кожухов,      транспортировочных     тележек, грузоподъемных средств, механизмов и инструмента.

- Убедитесь   в   надежности   крепления   тормозного   устройства   и ограждения соединительной муфты к фундаментной плите, подсоединения системы трубопроводов; в наличии, исправности и креплении защитных ограждений, заземляющих проводов и изоляции электропроводов,

2.5. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов и инструмента на двигателе, в тормозном устройстве, течи на разъемах и соединениях топливной, масляной и водяной систем.

2.7.	Проверьте качество электролита в баке разгрузочного реостата и при необходимости долейте его; уровень электролита должен быть на отметке 100 мм от верхней кромки бака.

- Проверьте равномерность износа погружаемых контактов нагрузочного  реостата;  при  одновременном  погружении  их  в электролит не должно быть искрообразования.

- Убедитесь в исправности газоотводящих труб и плотности их соединений (отсутствие пробоин, трещин, просечек).

2.10.	Убедитесь в исправности:

-	приточно-вытяжной вентиляции;

-	путей   транспортировки   двигателей   на   тележках,   вагонетках   и электротельферах;

- тросов, схваток, других приспособлений;

- подножной деревянной решетки возле стенда;

- освещения рабочего места, приборов, оборудования и путей перемещения машин и транспортировки двигателей;

- переносных ламп, изоляции проводов и защитной сетки.

2.11.	Надежно закрепите установленный на стенде для обкатки контрольный груз.

2.12.	При подготовке к обкатке жатки и молотилки комбайна:

-	прочно закрепите жатку на стенде и надежно соедините ее с приводными механизмами;

-	надежно соедините карданную передачу обкаточного стенда с валом барабана молотилки и оградите вращающиеся части испытываемой жатки и молотилки специальными кожухами.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.	Поднимать двигатель электротельфером или другими подъемными механизмами следует в два приема:

- вначале поднимите двигатель на высоту 200-300 мм и убедитесь в надежности закрепления схваток, тросов и тормозного устройства;

- проводите затем дальнейший подъем или перемещение, при этом запрещается находиться впереди транспортируемого груза.

- Поднимайте и опускайте двигатель плавно, без рывков, ударов и только вертикально.

- Не устраняйте неисправности в узлах и механизмах двигателя, находящегося в подвешенном положении.

- Перед транспортировкой двигателя на тележке убедитесь в том, что он прочно установлен в ложементы и не опрокинется во время движения. Тележку следует двигать перед собой (толкающим движением), а не тянуть за собой.

- После снятия двигателя с тележки и установки его на стенд тележку отвезите в отведенное место.

- Для совмещения отверстий в опорных поверхностях стенда и двигателя   используйте   бородки   с   удлиненными   ручками.   Остерегайтесь придавливания пальцев рук.

3.7.	Проверьте плотность присоединения топливопроводов высокого давления испытываемого двигателя к топливному насосу и форсункам, а также крепление насоса к двигателю.

.3.8. При кратковременном пребывании в помещении с испытательными стендами (при работающем двигателе) используйте индивидуальные средства защиты от шума.

- При осмотре двигателя пользуйтесь переносными лампами с напряжением питания не выше 12 В..

- Работайте в исправных средства» индивидуальной защиты.

- Производите монтажные и демонтажные работы на опущенном или закрепленном на стенде двигателе.

- Работайте только на исправном оборудовании и с исправным инструментом.

- Не проходите и не находитесь под поднятым грузом.

- Не находитесь около двигателя при его первоначальном пуске.

3.15. Работайте только с подключенным приемным коллектором системы отвода отработанных газов.

- Производите пуск двигателя при работающей вентиляции.

- При необходимости проворачивайте коленчатый вал двигателя при выключенной подаче топлива.

- Во   время   работы   двигателя   постоянно   находитесь   у   пульта управления или смотрового окна кабины испытателя.

- Работы  по  устранению  неисправностей,   обтирке  и  подтяжке креплений производите на неработающем двигателе.

- Следите  за  показаниями   контрольно-измерительных   приборов, поддерживая их в заданных пределах.

3.21.	Не прислоняйтесь к горячим поверхностям коллекторов, патрубков, трубопроводов, выхлопных труб.

- При  обкатке  и  испытании  пускового  двигателя  соединяйте  и разъединяйте магистрали только при заземленном проводе зажигания.

- При обкатке жатки, молотилки комбайна предупредите обслуживающий персонал о включении электростендов.

- При обкатке комбайна в мастерской внимательно наблюдайте за состоянием работающих узлов. При неисправностях механизмов отключите машину.

- Проводите полевую обкатку тракторов, самоходных шасси и другой техники по  строго  определенному маршруту,  установленному руководи гелем работ.

- При испытании и обкатке машин осуществляйте пуск двигателя стартером,   пусковым   двигателем   или   специальным   приспособлением. Машину   надежно  затормозите,   а  рычаг  коробки   передач   поставьте   в нейтральное положение. Проворачивайте коленчатый вал двигателя вручную только при регулировках.

- Не запускайте двигатель путем буксирования машины.

- Испытание тормозных устройств машин проводите на специальных стендах или площадках. Тормоза машин регулируйте только при не работающем двигателе.

3.29.	Заводите двигатель и трогайтесь с места только тогда, когда за кончена работа по регулировке и специалист, проводящий регулировку, по даст соответствующий сигнал.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При нарушении режима работы испытательного стенда или аварии испытатель обязан принять меры по выводу оборудования из работы путем выключения испытательного стенда и перекрытия подачи топлива. 42. Остановите испытания в случае:

- обнаружения течи в топливных и масляных системах, опасных в пожарном отношении;

- резкого повышения температуры охлаждающей жидкости, масла на выходе из испытуемых узлов.

4.3. В случае возникновения пожара сообщите об этом в пожарную часть и приступите к его. тушению имеющимися средствами.

116

4.4. Доложите руководителю работ о случившемся.

4.5.-4.9. Включите п.п. 4.3.-4.7. инструкции.№200.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

- По окончании испытаний выключите электропитание аппаратуры стенда, перекройте топливные и масляные краны, произведите демонтаж двигателя, заглушите все монтажные трубопроводы.

- Приведите  в  порядок  рабочее  место.   Уберите   инструменты   и приспособления.

5.3.-5.5. Включите п.п. 5.4.-5.6. инструкции.№200.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.