СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ  ПОСТАНОВКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ХРАНЕНИЕ

ИОТ -№212

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ  ПОСТАНОВКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ХРАНЕНИЕ

ИОТ -№212

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№212.

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- К выполнению работ по постановке сельскохозяйственной техники на хранение допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и имеющие профессии слесаря, мойщика, кладовщика, аккумуляторщика, тракториста-машиниста, а также прошедшие инструктажи, вводный и на рабочем месте.

- Повторный инструктаж на рабочем месте эти специалисты проходят один раз в 3 месяца, повторную проверку знаний - ежегодно.

- Опасные и вредные производственные факторы, действующие на работника:

- наезды транспортных средств;

- падающие узлы, детали машин;

- ожоги, струи воды;

- моющие химические растворы, отлетающие частицы (почвы, краски, ржавчины и т.п.);

- электрический ток.

1.4.	Во время работы применяйте положенную для данного вида работ спецодежду, индивидуальные средства защиты:

- костюм хлопчатобумажный с водостойкой пропиткой (ГОСТ 12.4.109);

- рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010);

- респиратор РПГ-67 (ГОСТ 12.4.004);

- очки защитные открытые (ГОСТ 12.4.013).

1.5.-1.24. Включите п.п. 1.7.-1.26. инструкции №200.

2.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.16. Включите п.п. 2.1.-2.16. инструкции №200.

2.17. Убедитесь в исправности грузоподъемных машин и механизмов.

- Приступайте к работе по подъему и перемещению груза только после опробования  грузоподъемного механизма,  убедившись в его технической исправности и соответствии чалочных приспособлений (канатов, цепей, захватов и т.п.) массе поднимаемого груза.

- Пользуйтесь исправными палочными приспособлениями: тросами, канатами, цепями и др.

- Убедитесь в отсутствии людей в кабине машины (трактора, комбайна та др.) после установки ее на мойку.

- Машины для внесения удобрений и защиты растений обеззараживайте в средствах индивидуальной защиты на специально оборудованной площадке. Не пользуйтесь открытым огнем.

- Перед мойкой деталей машин растворителями и другими моющими жидкостями смазывайте руки предохранительными пастами.

- До начала консервации и окраски проверьте техническое состояние и   исправность   защитных   ограждений,   контрольно-измерительной   аппаратуры, шлангов, вентиляции, заземляющих проводов и других устройств.

- Снимите аккумуляторные батареи и сдайте их на склад.

2.25.	При расстановке машин на открытых площадках необходимо нанести контрольные линии, которые ограничивают места стоянки машин и делают возможным сохранить проезды и проходы.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- Во избежание сильного нагрева электроинструмента, делайте не обходимые перерывы в работе.

- Во время подъема груза при использовании чалочных приспособлений следите, чтобы не было косого натяжения, перекручивания, образования узлов.

- Предохраняйте цепи и канаты от повреждений, устанавливая под острые ребра груза соответствующие подкладки.

3.4	Поднимайте и опускайте груз вертикально, плавно, без рывков.

3.5	Не оставляйте груз в подвешенном состоянии даже на короткое время.

- Доставку на машинный двор тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных   машин   буксировкой       производите   с   помощью   тракторов, мощностью равной или превышающей мощность буксируемой машины. За рулем буксируемой машины должен находиться работник, имеющий удостоверение тракториста-машиниста (водителя). Буксировка машины допускается только на жесткой сцепке длиной не более 4 м Буксируемая машина должна иметь исправное рулевое управление, а при движении в темноте и при видимости не более 20 м - освещение сзади.

- Погрузка, перевозка на машинный двор несложных с.-х   машин, орудий, оборудования на грузовых автомобилях или тракторных прицепах должна производиться под наблюдением ответственного лица, назначенного администрацией При этом груз должен быть отцентрирован и укреплен.

3.8 Соблюдайте установленную скорость движения на машинном дворе. На подъездных путях и проездах двора она не должна превышать 10 км/ч, в производственных помещениях - 2 км/ч.

3.9. Перед заездом на площадку (эстакаду) для погрузки и разгрузки сельскохозяйственных машин, орудий и оборудования убедитесь, что она ровная, очищена от посторонних предметов, а подъездные пути безопасны

3.10 Устанавливайте машину на пост наружной мойки только по указанию мойщика.

- Следите за давлением на моечной установке, так как от увеличения давления шланг может вырваться из рук и травмировать.

- При использовании пароводоструйного очистителя остерегайтесь ожогов горячей водой и паром.

- Проводите очистку машин от грязи вручную в рукавицах с применением специальных скребков и волосяных щеток.

3.14.	Радиатор и другие узлы трактора и комбайна очищайте от пыли в защитных очках и рукавицах струёй сжатого воздуха, не направляйте ее в сторону людей.

3.15.	При   очистке   режущего   аппарата   косилок,   жаток   применяйте крючки и щетки.

- При снятии с машин узлов и деталей используйте специальные передвижные помосты, устойчивые лестницы, стойки, деревянные щитки, специальные подкладки с ложементами и другие приспособления.

- Разбирая  агрегаты  с  пружинами,  применяйте  приспособления, исключающие внезапное действие пружин.

- Демонтаж и монтаж узлов машин проводите специальными приспособлениями и съемниками.

- При проведении работ по консервации и окраске машин, очищая поверхности отдельных частей машин от ржавчины, грязи, окалины и масла, используйте скребки, электро- и пневмощетки.

- Надевайте очки и противопылевой респиратор.

- Для открывания крышек и пробок у металлических баков с красками применяйте специальные латунные ключи,

3.22.	Во время  работы  механизированных установок  для  нанесения красок и консервационных материалов следите за показаниями манометра.

3.23.	При установке на подставки комбайнов и других крупногабаритных машин пользуйтесь двумя домкратами.

Работайте домкратами поочередно, поднимая на небольшую высоту то одну, то другую стороны машины

- Применяйте надежные и устойчивые подставки, соответствующие нагрузке, необходимой высоте и размеру опорной поверхности.

- Транспортируйте аккумуляторные батареи и бутыли с электролитом на специальных тележках.

- При   нанесении  меловой  защиты  на  резиновые  колеса  машин остерегайтесь попадания раствора в глаза. Применение извести для покрытия колес не допускается.

- Для   нанесения  защитных  пленок  н  покрытий,  для   введения ингибиторов в картеры и топливные баки машин используйте специальное оборудование.

- Консервацию приводных цепей проводите в специально приспособленных для этих целей нагревательных емкостях.

Загружайте и извлекайте цепи из емкостей с помощью крючков. Это позволит избежать ожогов рук нагретым до 90 градусов маслом.

Применение открытого огня для нагревания консерванта запрещается.

3.29.	Работайте исправным, неизношенным инструментом и приспособлениями, отвечающими безопасным условиям труда. Постоянно помните, что источником травмирования является:

- пользование молотками и бойками, имеющими заусенцы, трещины, сбитую ударную поверхность, с ручками, не расклиненными заершенным клином из мягкой стали;

- пользование съемниками с неисправными лапками, винтами, тягами, упорами;

- установка съемников с нарушением соосности силового винта со снимаемой деталью;

- неполный захват снимаемой детали лапками съемника;

- нежесткое стопорение вала от вращения, с которого съемником де монтируется деталь.

3.30.	Площадка (эстакада) для погрузки и разгрузки с.-х. машин, орудий и оборудования на машинном дворе должна быть ровной, очищенной от посторонних предметов, а подъездные пути безопасны. Площадка оборудуется электрическим шкафом с трансформатором и розетками для подключения электроинструмента.

- Гусеничные тракторы устанавливайте на деревянные подставки, габариты которых должны соответствовать опорным размерам гусениц. Для удобства въезда и съезда трактора на торцевых сторонах подставок сделайте скосы.

- Рычаги коробки перемены передач тракторов, самоходных комбайнов переведите в нейтральное положение, а педали и рычаги управления механизмами, рабочими органами - в нерабочее положение.

- Прицепные машины устанавливайте на хранение так, чтобы их сницы были направлены в сторону выезда, а к навесным машинам был свободный подъезд трактора.

Зубовые бороны храните на площадке в штабелях рабочим органом во внутрь, в устойчивом положении, предотвращающем их падение или смещение.

3.34 Колесные тракторы устанавливайте на четыре подставки в следующем порядке. Вначале под передние колеса со стороны возможного смешения трактора подложите колодки. Затем, домкратом или гидравлическим приспособлением поднимите задние колеса, установите подставки под рукава полуосей ведущих колес и опустите на них трактор. После этого под задние колеса также со стороны возможною смещения трактора подложите колодки и поднимите передние колеса и, установив жесткие подставки, опустите на них трактор. Между пневматическими колесами трактора на подставках и поверхностью площадки должен быть зазор не менее 50-60 мм.

3.93. Энергонасыщенные  колесные тракторы с шарнирносочлененной рамой устанавливайте на подставки в следующей последовательности: заглушите двигатель, затяните центральный тормоз, установите рычаг переключения рядов в нейтральное положение, заблокируйте горизонтальный шарнир рамы "пальцем" с шплинтом или болтом (диаметром не менее 25 мм) с гайкой и установите колодки под колеса.

3.35.1.Во избежание опрокидывания передней и задней частей трактора перед рассоединением шарнирного сочленения рамы необходимо:

-	установить под каждое колесо, спереди и сзади, деревянные колодки;

-	установить козлы в передней части трактора под передний брус и переднюю опору шарнира, в задней части - под передние концы лонжеронов и нижний вал механизма заднего подвесного устройства.

3.35.2.	Домкрат следует устанавливать на деревянную опору размером не менее 300 х 200 х 40 мм в следующих точках:

- под левый или правый лонжерон передней части трактора на рас стоянии 500 - 550 мм от передней кромки переднего бруса перед кронштейном рессоры;

- под подушку рессоры и под шейку заднею моста;

- под левый или правый лонжерон задней части рамы трактора на рас стоянии 300-350 мм от оси заднего моста. Пользоваться можно только исправным домкратом грузоподъемностью не менее 5 т. Находиться под трак тором, поднятым на домкрат, запрещается.

3.36.	Навесные    и    полунавесные    машины    в    целях    обеспечения устойчивости устанавливайте: на две подставки - если надо разгрузить ведущие колеса: на одну или две - если надо разгрузить управляемые колеса;

на три - жатку,

Если жатку ставят на хранение отдельно от молотилки, то для них должны быть сделаны стационарные подставки - с ложементами присоединительных узлов.

3.37.	При частичной разборке машин, устанавливаемых на хранение, разборка гидромагистралей (отсоединение шлангов, гидроцилиндров); допускается только при опущенном положении сборочных единиц, узлов, управляемых гидросистемой.

4 ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.3. - 4.26. Включите п.п. 4.1. - 4.26. инструкции №200.

5. ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

- После мойки отключите установку, очистите пол и площадку от грязи и масел.

- После окончания работ по консервированию и окраске:

- отключите установку;

- проведите влажную уборку помещения. Не применяйте растворители для очистки помещения. Не мойте руки бензином, керосином и другими растворителями.

5.3.	После окончания работы в помещении, где хранятся аккумуляторные батареи:

-	отключите установки и группу батарей;

-	тщательно уберите рабочее место, смойте струёй воды кислоту с подмостков и полов;

-	выключите вентиляцию;

- Сообщите руководителю работ о всех замеченных неисправностях, выявленных во время работы.

- Вымойте лицо и руки, примите душ.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.