СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТОВ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

ИОТ -№813

с. Акрамово 2008г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТОВ НАСОСНЫХ СТНАЦИЙ

ИОТ -№813

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№813

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1. Общие требования охраны труда

- Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для машинистов насосных станций организаций.

- Машинисту насосных станций необходимо выполнять свои обязанное™ в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

- Машинист насосных станций может быть подвержен воздействию отравляющих веществ, повышенной температуры, электрического тока, вибрации.

1.4 К работе машинистом насосных станций допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

1 5. Машинист насосных станций обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.6. Машинисту насосных станций необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.7 Машинисту насосных станций необходимо уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать их нахождение и следить за их исправностью. На насосной станции необходимо разместить огнетушители и ящик с сухим песком

В помещениях насосных станций необходимо применять только исправный инструмент, изготовленный из неискрообразующего материала.

- Хранение смазочных материалов на насосных станциях допускается в установленном месте в количествах не более суточной потребности. Смазочные материалы необходимо хранить в специальной металлической или пластмассовой таре с плотно закрыты ми крышками. Не допускается хранить на насосной станции легковоспламеняющиеся жидкости.

- Для местного освещения или при отсутствии электроэнергии машинисту насосной станции следует применять переносной аккумуляторный светильник во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 В, включение и выключение которого производится вне насосной станции. Не допускается применять для освещения источники открыто го огня.

1.10.	Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- Надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута.

- Ознакомиться с записями в журнале эксплуатации насосных агрегатов.

2.3 Принимая смену, следует проверить исправность технологического оборудования, заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты, средств дегазации пролитого этилированного бензина, работу вентиляционных установок, электрооборудования. Все открытые и доступно расположенные движущиеся части насосного агрегата необходимо защитить закрепляемыми ограждениями.

ной станции проветрить Пуск насосов при неисправной или выключенной вентиляции не допускается

2	5 Перед пуском насоса произвести внешний осмотр его и привода Необходимо убедиться в наличии предусмотренных контрольно-измерительных при боров и их исправности Движущиеся части насосного агрегата необходимо защитить ограждениями

3. Требования охраны труда во время работы

3	1 Во время работы насосного агрегата необходимо

постоянно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов манометров, вакуумметров, мановакуумметров и датчиков температуры, параметры технологического процесса должны соответствовать заданным,

не допускать работу насосного агрегата при посторонних и повышенных шумах и стуках,

осуществлять надзор за герметичностью уплотнений насосов, трубопроводов и их арматуры

3 2 Не допускается

нахождение на насосной станции посторонних лиц,

производство ремонта насосов в процессе их работы, закрепление шпилек подтягивание болтов как на движущихся частях насоса, так и на трубопроводах, находящихся пор давлением,

прикасаться при работе насосов к движущимся частям, а также производить смазку подшипников,

пускать в работу насосные агрегаты при неисправной или отключенной вентиляции в насосной,

проводить ремонт электросети и оборудования на насосной станции

3 3 Следить чтобы проходы между насосами не загромождались и подходы к ним были со всех сторон свободны для обслуживания

3 4 Использованный обтирочный материал складывать в металлический ящик с закрывающейся крышкой в неотапливаемых помещениях который следует освобождать ежедневно Загрязненный обтирочный материал вывозить на свалку или сжигать в специально обведенном месте

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4 1В случае возникновения аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с планом ликвидации аварий

4 2В случае загорания на насосной станции следует отключить электроэнергию, закрыть задвижки на входных и выходных линиях насосов, вызвать пожарную охрану сообщить о случившемся руководству предприятия принять меры к тушению пожара

4 3В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы насоса, его необходимо остановить Обо всех замеченных недостатках произвести запись в журнале эксплуатации насосных агрегатов а руководство предприятия (или старшего по смене) поставить в известность

4 4 При внезапном прекращении подачи электроэнергии следует отключить двигатели насосов от электросети, после чего перекрыть задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах насосов

4 5 При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии

5 Требования охраны труда по окончании работы

5 1 Сдать дежурство сменному машинисту с записью в журнале эксплуатации насосных агрегатов обо всех замеченных недостатках, неисправностях, указаниях, распоряжениях руководства

Не допускается оставлять рабочее место до прибытия смены

В случае неприбытия сменного машиниста поставить в известность руководство или старшего смены

5 2 Привести свое рабочее место в порядок, переодеться

Спецодежду и спецобувь следует хранить отдельно от личной одежды

5 3 Принять теплый душ, тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом

_______________________________________________________В.А.Леонтьев___   __

Разработчик                            Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________И. Л. Михайлов   ___

Инженер по охране труда                Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________М. А. Троицкий______

Главный энергетик                      Подпись                    Ф. И. О.

«_30_»_____июнь____ 2008г.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«30»___ИЮНЬ____ 2008г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«30»____ИЮНЬ___ 2008г.