СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ   РАБОТЕ НА ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКАХ

ИОТ -№214

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ   РАБОТЕ НА ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКАХ

ИОТ -№214

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№214.

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К выполнению работ на точильных станках с применением абразивных кругов сухим способом допускаются лица, имеющие профессию слесаря-ремонтника, токаря, фрезеровщика, прошедшие инструктажи, вводный и на рабочем месте.

Трактористы-машинисты, временно привлекаемые администрацией к выполнению ремонтных работ, допускаются к работе на точильных станках после инструктажа на рабочем месте и обучения приёмам безопасного выполнения работ.

1.2. Испытания, установка и шаровка рабочей поверхности абразивного круга производится только специально выделенным персоналом. Другим лицам, допущенным к работам на точильных станках, выполнять эту работу запрещено.

- При работе на шлифовальных станках соблюдайте требования, изложенные в инструкции по охране труда, правилах внутреннего распорядка предприятия. Их нарушение может привести к травмированию отлетающими осколками,   острыми   кромками   деталей   и   оборудования,   поражению электрическим   током,   отравлению,   ожогам   нагретыми   частями   оборудования и обрабатываемого материала.

- Используйте при работе следующие средства индивидуальной за щиты:

- костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.108, ГОСТ 12.4.109);

- ботинки хромовые (ГОСТ 10.998);

- очки защитные (ГОСТ 12.4.013).

1.5.-1.24. Включите п.п. 1.8.-1.27. инструкции №200.

2.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.6. Включите п.п. 2.1.-2.6. инструкции №200.

- Осмотрите абразивный круг и убедитесь, что на нем нет трещин или выбоин, неисправный абразивный круг замените.

- Проверьте центровку круга, шпинделя (отсутствие биения), наличие прокладки  между зажимными  флянцами, и  кругом,  исправность и работоспособность станка.

- Подвергните круг, установленный на станке, кратковременному вращению вхолостую на рабочей скорости: круги диаметром до 400 мм - в течение 2 мин, свыше 400 мм - не менее 5 мин.

- Проверьте зазор между краем подручника и рабочей поверхностью круга, который должен быть не менее половины толщины обрабатываемого изделия, но не более 3 мм. Край подручника со стороны круга не должен иметь выбоин, сколов и других дефектов.

- Подручники устанавливайте так, чтобы  обрабатываемая деталь прикасалась к кругу выше горизонтальной плоскости, проходящей через его центр, но не более чем на 10 мм.

- После каждой перестановки подручник надежно закрепляйте в нужном положении. Перестановку проводите только после полного прекращения вращения абразивного круга.

2.13.При работе на станке с двумя кругами убедитесь, что их размеры по диаметру не отличаются более чем на 10%, и что на станке указана максимально допустимая частота вращения шпинделя.

2.14.	Проверьте, чтобы расположение и допускаемые углы раскрытия защитных кожухов соответствовали схемам, указанным на рисунке.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.	Включите п. 3.1. инструкции №200.

Установка и испытание абразивного круга на механическую прочность

3.2.	Помните, что абразивный круг имеет зернисто - кристаллическое строение, является режущим инструментом, работающим с огромными скоростями, и не обладает высокой механической прочностью. Круг быстро разрушается даже при незначительных толчках и ударах. Круг недостаточно прочен при действии на него боковых нагрузок, резко снижается его прочность при низких температурах, а круги на магнезикальной связке чувствительны к влажной среде и не могут быть использованы для работы с охлаждением.

3.3.	Перед испытанием круг на керамической связке, должен быть про верен на отсутствие трещин простукиванием ею в подвешенном состоянии деревянным молоточком массой 200-300 грамм. Круг без трещин должен издавать чистый звук.

3.4.	Испытание кругов на механическую  прочность проводите  при испытательных скоростях, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| Вид инструмента | Наружный диаметр, мм | Испытательная скорость, м/с | Рабочая окружная скорость |
| --- | --- | --- | --- |
| Круги типа Д | >=200 | 1,3 Vp | <=100 |
| Гибкие полировальные круги на вулканитовой связке | >=200 | 1,3 Vp | <=20 |
| Прочие, круги кроме кругов | >=150 | 1,5 Vp | 40 |
| типа ПН, ПР, К и М* | >=30 | 1,5 Vp | Свыше 40 до 100 |

*) Круги типа ПН, ПР, К и М на механическую прочность не испытываются.

3.5. Продолжительность испытания вращением должна быть не менее 3 мин для кругов с наружным диаметром до 150 мм и не менее 5 мин – для кругов с наружным диаметром свыше 150 мм.

- Допускается проведение испытаний без выдержки во времени, но с увеличением окружной скорости вращения в 1,65 раза относительно рабочей, т.е. Vh = 1,65 Vp, для кругов, работающих с окружной скоростью до 50 м/с, и кругов на бакелитовой связке, работающих с окружной скоростью до 60м/с.

- Круги, гарантийный срок которых истек, должны быть подвергнуты повторному испытанию на механическую прочность.

- Прочность кругов проверяется вращением на специальных испытательных стендах, оборудованных вариаторами плавного изменения скорости вращения шпинделя и стальными кожухами, полностью охватывающими испытываемый круг.

3.9 Испытательные стенды должны устанавливаться в изолированном помещении мастерской.

- Круги должны проверяться при закрытой двери камеры стенда. Камера должна быть оборудована блокировкой, не позволяющей открывать ее двери во время вращения шпинделя стенда.

- Биение шпинделя испытательного стенда не должно превышать 0,03 мм. Направление резьбы на конце шпинделя должно быть обратным направлению   вращения   круга.   Технический   осмотр   стендов   должен проводиться не реже одного раза в месяц с регистрацией в специальном журнале.

- Размеры кругов, подвергающихся одновременному испытанию на двух концах вала испытательного стенда, должны быть одинаковыми.

- Если диаметр испытываемого круга превышает диаметр шпинделя стенда, допускается применять промежуточные втулки с наружным диаметром, равным диаметру отверстия круга. Высота посадочной поверхности промежуточной втулки должна быть не менее половины высоты испытываемого крута.

- На нерабочей части круга, выдержавшего испытание, должна быть сделана отметка краской или наклеен ярлык с указанием номера, даты испытания и разборчивой подписью лица, ответственного за испытание.

3.15.	Правку     шлифовальных     кругов     производите     специально предназначенными для этой цели инструментами (алмазными карандашами, металлическими роликами, металлическими дисками и др.). При правке обязательно пользуйтесь защитными очками.

Работа на точильных станках

- Оденьте     защитные очки или опустите защитный экран, чтобы минеральная пыль или частицы металла не травмировали глаза.

- Проверьте надежность крепления защитного кожуха и исправность защитного экрана.

- Производите пуск станка, убедившись в безопасности.

- Подавайте деталь на круг плавно, без рывков и резкого нажима, при этом не располагайтесь в плоскости возможной траектории полета кусков разорвавшегося круга.4

- Не прикасайтесь к абразивному кругу до полной ее. остановки.

- Следите за биением шпинделя, которое не должно превышать предела, установленного техническими требованиями.

- Следите за тем, чтобы круг изнашивался равномерно по всей ширине рабочей поверхности.

- Не работайте боковой поверхностью абразивного круга, если круг не предназначен специально для данной работы-

- Оберегайте круг от ударов и толчков.

- Не приближайтесь  лицом к вращающемуся шпинделю.

- Для удаления абразивной пыли пользуйтесь специальной щеткой и совком.

- Снятие ограждений и предохранительных устройств производите на неработающем станке.

- Работайте только фронтальной поверхностью круга, предназначенного для данной работы.

.3.29. Не работайте в рукавицах, перчатках или с забинтованными пальцами рук. Не применяйте рычаг для увеличения нажима на круг.

- Не облокачивайтесь на станок, не берите и не подавайте через станок какие-либо предметы при его работе.

- Не отвлекайтесь во время работы на станке, т.к. это может привести к травме рук.

3.32.	Не работайте на станке с неисправной системой местного отсоса пыли.

3.33.	Во избежание порезов пальцев, не обрабатывайте детали, особенно из  тонколистовой  стали,  без  предварительного  удаления  напильником заусенцев.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.Если   в   процессе   работы   произошло   частичное   разрушение абразивного камня, а для выключения станка вам необходимо пересечь траекторию возможного выброса оставшихся кусков, то выключайте его с помощью удлиненной деревянной палки, так как дальнейшее разрешение камня может вас смертельно травмировать. 4.2. Немедленно остановите станок при:

- вибрации кожуха или станины, биении круга;

- появлении на корпусе станка напряжения электрического тока.

4.3.-4.8. Включите п.п. 4.2.-4.7. инструкции №200.

5 .ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Выключите электропитание станка.

5.2. -5.4. Включите п.п. 5.1., 5.4., 5.5. инструкции №200.

5.6. Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом, примите душ.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.