СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТАХ

ИОТ -№216

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТАХ

ИОТ -№216

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№216.

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Настоящая инструкция предназначена для лиц, занятых производством окрасочных работ кистью или ручным пульверизатором в условиях ремонтных мастерских хозяйств.

- К выполнению окрасочных работ с красками, содержащими свинец, светящимися   красками,   с  грунтами   и   красками  на  органических  растворителях допускаются лица не моложе 18 лет.

- Беременные и кормящие грудью женщины не допускаются к работе с лакокрасочными  материалами,   содержащими  токсичные  вещества,  растворители и свинцовые соединения.

1.4.-1.13. Включите п.п. 1.2.-1.10. инструкции №200.

1.14.	Опасное состояние оборудования среды:

- повышенное давление в ресивере;

- неогражденные вращающиеся узлы;

- отсутствие заземления;

- отсутствие или неисправность предохранительного клапана;

- пары растворителей, кислот и других токсичных веществ в воздухе рабочей зоны;

- отлетающие осколки старой краски, ржавчины и повышенная кон центрация абразивной пыли при подготовке поверхности к окраске;

- отсутствие подписи, наклейки или бирки с точным наименованием или обозначением материала на таре, содержащей лакокрасочные материалы.

1.15.	Типичные опасные действия:

- работа без средств индивидуальной защиты;

- приготовление краски и окраска в помещениях, где отсутствует вентиляция или выполняются работы, связанные с нагреванием изделий или искрообразованием;

-	применение лакокрасочных материалов неизвестного состава и  не имеющих санитарно-гигиенической и пожарной характеристик;

- курение и применение открытого огня в местах приготовления краски, на рабочем месте и местах хранения тары;

- замена менее токсичных растворителей на более токсичные;

- содержание легковоспламеняющихся жидкостей в открытой таре.

- Во время проведения окрасочных работ используйте комбинезон хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.100 - для мужчин и ГОСТ 12.4.099 - для женщин),  ботинки  кожаные  (ГОСТ  5394),  рукавицы  комбинированные (ГОСТ 12.4.010), фартук клеенчатый с нагрудником (ГОСТ 12. 4. 099), респиратор (ТУ1 -010517), очки защитные (ГОСТ 12.4.013).

- Мойку и обезжиривание деталей и изделий перед окраской про водите негорючими составами: щелочные растворы, кислотные составы, органо-щелочные эмульсии, синтетические моющие средства, органические трудногорючие и негорючие растворители и др.

1.18* Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на специальных площадках на расстоянии не менее 25 м от производственных и складских помещений.

- Работы с применением открытого огня разрешается проводить на расстоянии не менее 15 м от открытых мест проведения окрасочных работ. Место сварки должно ограждаться защитными экранами.

- Все поступающие на склад лакокрасочные материалы и раствори тели должны иметь сертификаты и паспорта с обязательным указанием их химического состава и пожарных характеристик.

- Тара для хранения и перевозки растворителей должна иметь четкую надпись    несмываемой    краской    "Осторожно!    Легковоспламеняющиеся вещества".

1.22. К рабочему месту лакокрасочные материалы должны доставляться готовыми к употреблению в плотно закрытой таре и в количестве, не превышающем сменного расхода.

1.23 По окончании работы остатки лакокрасочных материалов должны возвращаться в помещение для их приготовления и хранения и сливаться в закрытую тару.

1.24.	Очищайте окрасочное оборудование и оборудование для приготовления красок инструментом из цветного металла, не дающим искр.

1.25.	Не допускается:

- хранить пустую тару на участках производства работ, а также в общих складах;

- хранить совместно с лакокрасочными материалами кислоты и щелочи;

- хранить лакокрасочные материалы в общих складах;

-	курить на рабочем месте, подходить с открытым огнем к лакокрасочным материалам.

1.26.-1.49. Включите п.п. 1.11. -1.33. инструкции №200.

1.50.	Не храните и не применяйте пищу в окрасочном отделении.

1.51.	Перед приемом пищи или курением тщательно вымойте руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

2.1.-2.7. Включите п.п. 2.1.-2.7. инструкции №200.

- Осмотрите окрасочное оборудование и убедитесь в целостности красконагнетательного бачка, исправности масловлагоотделителя, краскораспылителя и другой аппаратуры.

- Проверьте состояние шлангов и плотность их соединений. Места соединений шлангов со штуцерами должны быть закреплены хомутами со стяжными болтами. Применение для этих целей проволоки не допускается.

2.10.	Убедитесь в наличии акта или записи в журнале о проведении испытаний окрасочного оборудования давлением, которое должно быть в 1,5 раза выше рабочего. При отсутствии записи или акта к работе не приступайте.

- Продуйте шланг сжатым воздухом перед присоединением его к пульверизатору. Струю воздуха направляйте вверх, выше человеческого роста.

- Убедитесь в наличии на окрасочном оборудовании необходимой арматуры и запломбированного манометра. Не приступайте к работе при отсутствии пломбы на манометре.

- Проверьте надежность заземления и целостность кабеля на окрасочных электроустановках.

- Убедитесь в наличии и исправности защитных кожухов над абразивным кругом на шлифовальных машинах.

2 15. Кисточка и ее ручка должны быть чистыми, без остатков засохшей краски.

2.16. Проверьте наличие противопожарного оборудования: огнетушителя пенного, лопаты, лома, багра, топора и ящика с песком.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ.

3.1.	Очистку поверхности ручным н механизированным инструментом производите в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией или на открытом воздухе.

- Металлические поверхности,  покрытые красками, содержащими свинец, перед очисткой смачивайте водой.

- При приготовлении составов для обезжиривания, травления со блюдайте следующие требования безопасности;

- перемешивайте кислоты щелочи и т.п. растворы только специальными приспособлениями и в исправной таре;

- кислоты и щелочи разбавляйте небольшими порциями воды при непрерывном помешивании;

- при приготовлении кислотного раствора наливайте вначале воду, а за тем вливайте кислоту;

- при приготовлении сложного раствора кислот последней в емкость наливайте серную кислоту.

- При переливании кислоты из бутылей на горлышко надевайте специальные насадки для предотвращения разбрызгивания кислоты.

- Металлические емкости с едкими твердыми веществами (каустик, хромовый ангидрид и т.п.) вскрывайте только специальным ножом.

- Обезжиривание поверхностей проводите в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией или на открытом воздухе.

- Избегайте попадания обезжиривающих растворов на открытые части тела.

- Окраску изделий производите на рабочих местах, оборудованных вытяжной или общеобменной вентиляцией или на открытом воздухе.

- Работу в зоне красящего аэрозоля выполняйте только при защите органов дыхания (шланговый противогаз или респиратор с принудительной подачей воздуха под маску).

3.10.	Во время окраски поверхностей пульверизатором избегайте из лишнего разбрызгивания краски и чрезмерного ее распыления.

3.11.	Следите   за   показаниями   манометра.   Повышать   давление   в краскораспылительном бачке выше рабочего не допускается.

- Не допускается перекручивание шлангов и соприкосновение их с острыми кромками изделий.

- Приготовление тертых красок и грунтов, содержащих свинцовые соединения, производите в специально выделенном месте, оборудованном вытяжной вентиляцией, или в вытяжном шкафу. Помещение должно хорошо вентилироваться.

- Разлив лакокрасочных материалов в мелкую тару производите в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией, на поддоне с бортиком вы сотой не менее 5 см, изготовленном из материала, исключающего искрообразование.

- Перемешивание и разбавление лакокрасочных материалов производите в металлических емкостях (ведрах, бачках и т.д.) с помощью специальных мешалок.

- Пролитые на пол лакокрасочные материалы немедленно смойте водой из шланга или засыпьте сухим песком (опилками), а затем соберите его и вынесите из помещения.

- К рабочему месту лакокрасочные материалы доставляйте готовыми к употреблению в плотно закрытой таре и в количестве, не превышающем сменного расхода . Применение стеклянной тары не допускается.

- Кисти,   пульверизаторы,   шланги  и  другие  инструменты  после окончания работы очистите от остатков лакокрасочных материалов.

- Очистку оборудования для приготовления красок и окрасочного оборудования производите инструментом из цветного металла, не дающим искр.

3.20.-3.29. Включите п.л. 3.1.-3.9. инструкции №200.

4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При возникновении загорания сообщите администрации, выключите

приточно-вытяжную вентиляцию и приступите к тушению огня местными средствами пожаротушения.

4.2.-4.8. Включите п.п. 4.1.-4.7. инструкции №200.

5.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

5.1. Окрасочное оборудование (кисти, пульверизатор, шланги и т.п.) уложите в плотно закрывающуюся емкость и сдайте на хранение на склад или в специально отведенное место.

5.2.-5.7. Включите п.п. 5.1.-5.6. инструкции №200.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.