СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ МОЙКЕ И ОЧИСТКЕ  МАШИН И ОБОРУДОВАВНИЯ

ИОТ -№201

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ МОЙКЕ И ОЧИСТКЕ  МАШИН И ОБОРУДОВАВНИЯ

ИОТ -№201

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№201 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.	Настоящая   инструкции   предназначена  для  работников,   заняты, мойкой и очисткой машин и оборудования, включая мойку деталей в ваннах и обслуживание подогревающих устройств.

- К выполнению работ по мойке машин, узлов и агрегатов допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, проверка знаний в объеме II-ой группы по электробезопасности, инструктажи, вводный и на рабочем месте.

- Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 3 месяца.

- - 1,7. Включите п.п. 1.4. - 1.7. инструкции ИОТ №200.

1.8. В процессе производственной деятельности на работников постоянно воздействуют опасные и вредные производственные факторы, которые реализуются в травмы при опасном состоянии оборудования, среды и опасных действиях работников.

1.8.1.	Опасное    состояние    оборудования    или    производственных площадок:

- скользкие поверхности;

- острые кромки, заусенцы поверхностей инструмента и оборудования;

- загрязнение химическими веществами, радиацией и пестицидами по поверхности оборудования, машин и материалов,

-	повышенная   или  пониженная  температура  машин,  оборудования моющих растворов.

1.8.2.	Типичные опасные действия работников:

-	работа без средств индивидуальной защиты;

-	мойка   машин   под   линиями   электропередач   и   вблизи   открытых токоведущих проводников и оборудования;

-  выполнение  работ  в  состоянии   алкогольного  или  наркотического опьянения.

1.9. При выполнении работ пользуйтесь спецодеждой и средствами индивидуальной защиты: - костюмом хлопчатобумажным с водостойкой пропиткой    (ГОСТ    12.4.109);    сапогами    резиновыми    (ГОСТ5373);    -перчатками резиновыми (ТУ-38-106466). 1.10 -1.30. Включите п.п. 1.11. -1.31. Типовой отраслевой инструкции № 1.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.-2.3. Включите п.п. 2.1.-2.3.  Инструкция ИОТ №200.

- Перед  началом  работ  проверьте  состояние  моечной  установки машины), исправность душевого устройства, плотность крепления трубопроводов, сальников, подогревательных устройств, вентиляции, заземления, подъемно-транспортных средств.

- Проверьте состояние фильтрационных решеток, сливных систем, отстойников.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

Приготовление растворов

3.1.	При приготовлении и применении моющих растворов соблюдайте осторожность,   т.к.   при   неосторожной   засыпке   препаратов   возможно образование    "пылевого    облака",    а    при    размешивании    раствора    - разбрызгивание его и попадание на слизистую оболочку глаз. Распаковывать мешки и высыпать моющие средства необходимо осторожно, не пыля, включив вытяжную вентиляцию. При этом пользуйтесь респираторами и защитными очками.

3.2.	Для    мойки    применяйте    раствор    каустической    соды     1% концентрации,   моющее   средство   "Лабомид"   (10-20   г/л)   •   в  машинах струйного  типа,   а  при   выварочных  работах   -  5%   каустическая   сода, "Лабомид" (25-35 г/л).

27

3.3.	При использовании препарата "Ритм" моечную машину заправляй не посредством   насосов   через   закрытые   трубопроводы.   Ручная   заправка запрещена. При мойке не пользуйтесь открытым огнем, сваркой, не курите и не вносите металлические детали, нагретые до температуры выше 200 град, во избежание образования ядовитых продуктов разложения растворителей.

- Машины  для   внесения  удобрения,   защиты  растений,   а  также работавшие в зоне радиоактивного загрязнения, до мойки должны быть обеззаражены.   Обеззараживание  производите  с  использованием  средств индивидуальной защиты на специально оборудованной площадке. В это время не пользуйтесь открытым огнем, не курите, не принимайте пищу и не храните ее в одежде.

- Устанавливайте   машины   на   пост   наружной   мойки   только   по указанию  мойщика,   при   этом   соблюдайте   прямолинейность  движения. Подавать трактор и самоходные с.-х. машины своим ходом разрешается только лицам, имеющим удостоверение тракториста-машиниста.

- При установке техники в моечную камеру и при дальнейшем ее движении с помощью лебедки не подходите к ней и тросу лебедки ближе, чем на 1 м.

Мойка машин

- Наружную мойку самоходной с.-х. техники производите только при выключенном двигателе, наличии упоров под колесами, закрытых стеклах и дверях кабины и после" выхода водителя из кабины.

- При шланговой мойке следите, чтобы струи воды, моющего раствора не достигали открытых токоведущих проводников и оборудования, а также за давлением воды моющего раствора в пистолете, которое должно быть 1,2 - 1,6 МПа. Увеличение давления не допускается, т.к. можно не удержать шланг. Не направляйте струю воды моющего раствора в сторону людей.

3.9.	Очистку узлов тракторов и с.-х. машин от пыли струёй сжатого воздуха производите в защитных очках и рукавицах. Не направляйте струю воздуха в сторону людей.

Мойка деталей.

3.10.. Перед началом мойки деталей а стационарных ваннах, расположенных и помещении, проверьте приточно-вытяжную вентиляцию и местные отсосы от ванн.

3.11.	Мойку производите только в предназначенных для этою ванне и таре. Не применяйте случайную тару.

3.12.	Погружайте   детали   в   моечную   ванну   плавно   во   избежание разбрызгивания   раствора.   Уровень   моющего   раствора   в   ванне   после погружения в нее деталей не должен доходить до края ванны на 10-20 см.

3.13.	Если моющий раствор пролит на пол, смойте его водой.

- Ванны должны иметь исправные крышки, которые открывайте только по время промывки деталей.

- Мелкие детали системы питания двигателей, работающих на этилированном бензине, необходимо очистить и обезвредить, поместив их на 20 мин в ванну с керосином. Керосин меняйте после промывки деталей 10 двигателей.

- При  случайном попадании  на кожный покров этилированного бензина удалите его ватным тампоном, смоченным керосином, а затем вы мойте теплой водой с, мылом.

- Расконсервацию деталей производите в керосине, дизельном топливе или струе пара только в специальных закрытых ваннах. Применять для этих целей открытый огонь запрещается.

- Для извлечения случайно упавших в ванну с раствором деталей следует   использовать   специальные   приспособления   или   инструменты (магниты, щипцы, совки и т.п.).

- Спуск загрязненных растворов из баков и отстойников моечных

29

машин производите после охлаждения до 40 град.

4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 4.1.-4.12.    Включите    п.п.    4.1.-4.16.,    4.13.-4.15..4.24.-4.26.    инструкции ИОТ №200.

5.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 5.1.-5.5. Включите п.п. 5.1.-5.5. инструкции ИОТ №200.

5.6.	По окончании мойки моечные машины с керосином и другими моющими средствами, предусмотренными технологией, закройте крышками.

- Закройте вентили, уберите шланги и очистите от грязи рабочее место.

- Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом, примите душ.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.