СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ  РАБОТЕ С ПРОТРАВЛИВАТЕЛЕМ СЕМЯН

ИОТ -№501

с. Акрамово 2008г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ  РАБОТЕ С ПРОТРАВЛИВАТЕЛЕМ СЕМЯН

ИОТ -№501

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№501.

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников, занятых обслуживанием протравливателей семян.

1.2.-1.5. Включите п.п. 1.2.-1.5. инструкции № 300.

- К работам по обслуживанию протравливателей семян допускаются лица не моложе 21 лет (для лиц мужского пола) и женщин не моложе 35 лет, прошедшие медицинский осмотр, производственное обучение.

- К работам по обслуживанию протравливателей семян допускаются лица, освоившие приемы безопасного выполнения работ.

1.9.-1.19. Включите п.п. 1.6-1.16. инструкции № 300.

1.20.Опасные действия:

- работа с протравленными семенами без СИЗ;

-повышенный уровень содержания агрохимикатов и пестицидов на рабочих местах;

-попадание агрохимикатов и пестицидов на открытые участки тела.

1.21.Работайте в средствах индивидуальной защиты: в костюме, фартуке (ГОСТ 12.4.029), сапогах резиновых, респираторе "Лепесток" (ГОСТ 12.4.028), "Кама" (ТУ 6.16-2513), "Снежок-К-М (ТУ 84-837), У-2К (ТУ 7-16-2267), РУ-60М (ГОСТ 17269), очках закрытых с непрямой вентиляцией (ГОСТ 12.4.013), а также в соответствии с рекомендациями конкретного вида препарата.

1.22-1.27. Включите п.п. 1.17.-1.22. инструкции № 300.

1.23.Все работники перед  допуском к работе по обслуживанию протравливателей семян должны пройти обязательное обучение  по вопросам  соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических требований при обращении пестицидами и агрохимикатами, включая их хранение и транспортировку в учреждениях госсанэпидслужбы.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.3. Включите п.п. 2.1.-2.3. инструкции № 300.

2.4. Убедитесь в полной исправности и комплектности машин, оборудования и инструмента для протравливания

- Осмотрите рабочее место.

- Убедитесь в наличии, исправности, надежности крепления и фиксации защитных кожухов и ограждений механических приводов рабочих органов.

2.09.Проверьте и убедитесь в надежности крепления и правильности регулировки рабочих органов машин.

2.10.Проверьте работу машин, оборудования на холостом ходу, убедитесь в отсутствии постороннего шума, повышенной вибрации, запаха гари и т д

2.11.-2.13. Включите п.п. 2. 4.-2.6. инструкции № 300.

2.14.Руководитель работ знакомит работающих с характеристикой препарата,  особенностями его воздействия на организм человека, мерами предосторожности, правилами производственной и личной гигиены, с мерами оказания первой доврачебной помощи в случаях отравлений.

2.15.Для проведения работе пестицидами и агрохимикатами используются только технологии, техника и оборудование, прошедшие в установленном порядке гигиеническую и технологическую оценку и имеющие соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение учреждений госсанэпидслужбы.

2.16.Перед началом сезона работ все машины, аппаратура и оборудование должны быть проверены на их готовность и полностью отремонтированы. Ответственны за проведение необходимых подготовительных работ и исправность используемых машин и оборудования руководители хозяйств (организаций) или работ.

До начала работы с протравливателями семян:

- проверить правильность сборки узлов машины;

- отрегулировать расположение рабочих органов;

- опробовать машину в рабочем состоянии, используя в качестве рабочего раствора чистую воду;

- привести в соответствие с требованиями технологии расход рабочей жидкости.

2.17.На машинах должны быть краткие надписи, предупреждающие об опасности работы без средств индивидуальной защиты.

- .ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.Во время работы запрещается принимать пищу, пить, курить, снимать средства индивидуальной защиты.

3.2. При работе  вручную соблюдайте нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

3.3. Выгрузка   протравленных   семян   должна производиться в плотно пригнанные к выгрузным устройствам мешки из прочных, непроницаемых для пестицидов материалов. Мешки с семенами должны зашиваться механизированным способом. На мешках должна быть четкая информация –«протравлено».

3.4. В случае отсутствия возможности упаковки семян в специальную тару на протравочных площадках хозяйств протравленные семена должны загружаться непосредственно в загрузчики сеялок.

Не допускается пересыпка расфасованных протравленных семян в другую тару.

3.5.В помещениях, где установлено оборудование для протравливания и производится расфасовка семян, не допускается производить другие работы.

3.6.Остатки неиспользованных за смену пестицидов передаются очередной смене с записью в книге учета расхода протравленных семян. При прекращении на длительное время работ по протравливанию агрегат обезвреживается, а остатки пестицидов сдаются на склад, о чем также делается запись в журнале учета.

3.7.Протравленные семена хранятся в специальных помещениях.

3.8.При хранении, погрузке (выгрузке), транспортировке и севе протравленных семян необходимо соблюдать такие же меры предосторожности, как и при работе с пестицидами.

3.9.Протравленные семена должны храниться в мешках (из плотной ткани, бумажных или полиэтиленовых) либо в силосных емкостях, имеющих устройства для подачи семян в автопогрузчики сеялок. Не допускается хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках.

3.10.-3.17. Включите раздел 3 инструкции № 300.

3.18.При протравливании семян внутри закрытых помещений включите вентиляционные и аспирационные установки. Работы при отключенных вентиляционных и аспирационных установках, а также при их отсутствии запрещается.

3.19.При протравливании семян на открытых площадках находитесь с наветренной стороны.

3.20.Перед включением протравочной машины убедитесь, что работники находятся на безопасном расстоянии.

3.21.Загрузку зерна протравочных машин осуществляйте деревянными или пластиковыми лопатами. Ни в коем случае не применяйте металлические лопаты. Запрещается загрузка зерна с помощью рук, ног.

3.22.Во время работы запрещается трогать вращающиеся части протравочной машины, а также совать руку (ногу) в машину.

3.23.Растворы для протравливания готовьте в специальных закрытых ёмкостях.

3.24.При незначительных поломках машины во время работы ее необходимо остановить и провести ремонтные работы в средствах индивидуальной защиты; при серьезных поломках машину освобождают от препаратов, обезвреживают и доставляют на пункт ремонта. После ремонта проверка проводится на рабочих режимах.

3.25.При работе с машинами не запрещается:

- во время работы механизмов проводить подтяжку болтов, сальников, уплотнителей, хомутов, магистралей, цепей и т.п.;

- открывать крышки и люки бункеров и резервуаров, находящихся под давлением, вскрывать нагнетательные клапаны насосов, предохранительные и редукционные клапаны, прочищать наконечники и брандспойты, вывинчивать манометры;

3.26.Движущиеся и вращающиеся части машин должны быть ограждены согласно единым требованиям к конструкции тракторов и сельхозмашин по безопасности и гигиене труда.

3.27.Заправку машин необходимо производить только при полной их остановке.

3.28.Запрещается использовать машины и другую аппаратуру не по назначению или в неисправном состоянии.

3.29.Рабочие растворы готовятся:

- на специальных  заправочных площадках (пунктах), имеющих твердое покрытие (бетон, асфальтирование и др.);

- непосредственно в емкостях (баках).

На площадках должны быть аппаратура для приготовления рабочих растворов, резервуары с водой, баки с герметичными крышками и приспособления для заполнения резервуаров протравливателя семян (насос, шланги), весы с разновесами, мелкий вспомогательный инвентарь,  а также аптечка, мыло, полотенце, рукомойник.

3.30.До приготовления рабочего раствора и перед заполнением емкости протравливателя семян необходимо еще раз проверить соответствие препаратов их наименованию и назначению. Обязательной систематической проверке подлежит также качество приготовленного рабочего раствора (соответствие концентрации рабочего раствора заданной).

3.31.Перед началом работ по приготовлению рабочих растворов необходимо проверить исправность смесителей, наличие в баках фильтров и состояние мешалок.

3.32.Наполнение емкостей контролируется только по уровнемеру. Не допускается открывать люк и проверять наполнение визуально, а также заправлять  без наличия в них фильтров.

При заполнении емкостей необходимо находиться с наветренной стороны. Не допускается попадания препаратов на открытые участки тела.

3.33.Количество препаратов, находящихся на площадке, не должно превышать норму однодневного использования. Кроме тары с препаратами на площадке должны находиться емкости с водой и гашеной известью.

3.34.По завершении работ запрещается оставлять без охраны пестициды и агрохимикаты или приготовленные рабочие растворы.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1 .-4.24. Включите раздел 4 инструкции № 300.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Отключите машину с помощью кнопки и выдерните штепсельную розетку.

- Очистите машину от остатков зерна и ядохимикатов.

- Снимите  средства индивидуальной защиты, храните их в специально оборудованных местах. При необходимости их чистки, чистку производите в соответствии с требованиями безопасности.

- Вымойте руки и лицо с мылом. Прополощите рот. При необходимости примите душ.

5 4.-5.6.   Включите   раздел   5   инструкции № 300.

_______________________________________________________М. И. Михайлова   __

Разработчик                            Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________И. Л. Михайлов   ___

Инженер по охране труда                Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________З. Я. Макарова______

Главный агроном                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________В. А. Леонтьев______

Главный инженер                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________М. А. Троицкий______

Главный энергетик                      Подпись                    Ф. И. О.

«____»__________________ 2007г.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«14»_______МАРТ____________ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«14»________МАРТ____________ 2008г.