СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ МАШИНИСТОВ (ОПЕРАТОРОВ)  ЛИНИЙ И МАШИН

ПО СОРТИРОВКЕ, КАЛИБРОВКЕ И УПАКОВКЕ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

ИОТ -№321

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ МАШИНИСТОВ (ОПЕРАТОРОВ)  ЛИНИЙ И МАШИН

ПО СОРТИРОВКЕ, КАЛИБРОВКЕ И УПАКОВКЕ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

ИОТ -№321

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№321 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.Настоящая инструкция предназначена для машинистов (операторов-занятых обслуживанием машин и линий по сортировке, калибровке и упаковке плодоовощной продукции.

1.2.-1.5. Включите п.п. 1.2.-1.5. инструкции №300.

1.1. К работам в качестве машинистов (операторов) машин и линий по сортировке, калибровке и упаковке плодоовощной продукции допускаются лица не моложе 18 лет прошедшие под руководством эпектромонтера практические занятия по безопасному обращению с электрифицированным машинами, сдавшие экзамен и получившие квалификационную групп по электробезопасности.

1.7. Включение и выключение обслуживаемых     электрифицированных

машин или линий разрешается производить только        машинистам (операторам).

1.8.-1.14. Включите п.п. 1.6.-1.9. и 1.14 -1.16.2. инструкции №300.

1.15 Опасные состояния:

- открытые вращающиеся, движущиеся механизмы и узлы машин, линий;

- наличие растительных отходов или потерь плодоовощной продукции на поверхности полов и помостов, проходов и площадок, скользкое состояние полов и помостов, проходов и площадок;

- появление на корпусе машин напряжения вследствие нарушения изоляции кабеля (провода), или неисправность (отсутствие) заземления;

-недостаточная освещенность рабочей зоны. 1.16. Опасные действия:

- нахождение под поднятым грузом, стрелой транспортера;

- отдых, курение в неустановленных местах,

- передвижение электрифицированных машин по территории пункта без отсоединения их от электросети;

- натяжение силового кабеля или наезд на него при передвижении машин;

- устранение неисправностей, забивании, регулировка рабочих органов и проведение других работ по обслуживанию машин, линий при не отключении их от сети;

- оставление без надзора работающих машин, линий;

- работа в одежде со свободно свисающими концами.

1.17.Работайте в комбинезоне хлопчатобумажном (ГОСТ 12.4.100 - для мужчин и ГОСТ 12.4.099 - для женщин) и ботинках кожаных (ГОСТ 5394).

1.18.В условиях повышенной запыленности воздуха пользуйтесь респираторами противопылевыми Ф-62 Ш (ТУ 6-16-2485), типа "Лепесток" (ГОСТ 12.4.028).

1.19.-1.24. Включите п.п. 1.17.-1.22. инструкции №300.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.2. Включите п.п.2.1 .-2.2. инструкции №300.

2.3.Осмотрите оборудование. Очистите от налипшей земли и примесей  ведущий   и   ведомый   барабаны   приемных   бункеров,   транспортеров,   узлы сортировальных устройств, выгрузные люки накопительных бункеров и др Удалите камни из пазов роликов, цепных передач, посторонние предметы с транспортерного полотна. Убедитесь в отсутствии на переборочных столах, транспортерах и сортировках посторонних предметов: инвентаря, инструмента и т.п.

- При замене приемного бункера на транспортере - подборщике совмещайте отверстия крепежных деталей только с помощью бородка.

- Проверьте целостность изоляции силового кабеля и надежносгь заземления машины, оборудования линии. В случае обнаружения механических   повреждений кабеля, проводки, пусковой аппаратуры, рукояток управления подключать оборудование к сети запрещается до устранения повреждения с последующей проверкой.

2.6.Осмотрите предохранительные муфты электропривода. Проверьте их исправность и правильность регулировки. Для проверки затормозите соответствующий рабочий орган и, вращая от руки (воротом или ломиком) карданную передачу, убедитесь в том, что муфта срабатывает (прощелкивает). Не затягивайте предохранительную муфту до полного соприкосновения витков пружины.

- Проверьте натяжение ремней, цепей привода и транспортерных лент. Не допускайте чрезмерного натяжения полотна, ремней и цепей Запрещается наваривать на барабаны прутья, уголки и т.д. с целью увеличения трения между полотном и барабаном.

- При смазке узлов машин следите, чтобы не было подтекания смазочных материалов. Случайно пролитые на пол смазочные материалы подотрите тряпкой, засыпьте песком и уберите.

- Проверьте наличие и надежность ограждений подвижных частей переборочных столов и сортировок, мест набегания лент на барабаны и ролики, цепей на звездочки, ремней на шкивы, а также надежность фиксации подвесных транспортеров цепями.

- Проверьте зазор между полотном и делителями. Во избежание затягивания рукавиц зазор должен быть не более 10 мм.

- Проверьте высоту транспортных средств, применяемых при выгрузке накопительных бункеров технологического продукта и отходов, чтобы избежать поломок бункеров.

- Проверьте наличие лопат, чистиков для очистки транспортеров, роликов и толкателей для проталкивания корнеклубнеплодов в бункере.

2.13.Проверьте исправность тары. На поддонах должно, быть клеймо, удостоверяющее их грузоподъемность и срок их очередной аттестации.

2.14.Проверьте наличие плакатов и знаков безопасности:

- у входа в помещения приемосортировальных и приемозаготовительных пунктов "Вход посторонним лицам воспрещен!";

- на дверях помещения пульта управления "Не входить!";

- на эстакадах "При работающей линии на эстакаде не стоять!";

- на бункерах-накопителях "Под бункерами не стоять!";

- на ограждениях особо опасных участков "За ограждения не заходить!";

-в помещении пультов управления " Не включать, работают люди ! ".

- Во избежание наезда на электрокабель по время работы подвесьте кабель на опорах, обеспечив необходимые габариты.

- Проверьте освещение, работу сигнализации.

- Проверьте работу установки на холостом ходу в предусмотренной правилами эксплуатации последовательности и убедитесь в отсутствии посторонних шумов, вибрации, запаха гари.

2.18-2.20. Включите п.п. 2.4.-2.6. инструкции №300.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.Пуск линии в работу производите, убедившись в отсутствии опасности для окружающих. Перед пуском подайте звуковой сигнал. При подаче напряжения на пульт управления должна включаться световая сигнализация. Включение линии в работу без включенной световой сигнализации, а также при скоплении на рабочих поверхностях большого количества продукции запрещается.

- Не допускайте завала электрооборудования землей и растительными отходами.

- Во время работы оборудования не допускайте его перегрузок, а также попадания на оборудование посторонних предметов (камней, обломков досок, проволоки и -т.д.), инструмента и инвентаря.

3.4.Не включайте без необходимости кнопочную станцию "Аварийный стоп!".

3.5. Не допускайте перегрева подшипников.

3.6.При обслуживании или очистке узлов, расположенных на высоте свыше 1,5 м, пользуйтесь стремянкой или переносной лестницей с опорными наконечниками, исключающими возможность ее скольжения по полу. При работе на высоте более 2,0 м на неогражденных конструкциях используйте предохранительные пояса.

3.7.Не допускается:

-работать со снятыми или неисправными защитными ограждениями;

-производить очистку, регулировку, ремонт, смазку узлов на неотключенном (необесточенном) оборудовании;

- садиться на транспортеры, во избежание их опрокидывания;

- переходить через транспортеры, минуя специальные проходы.

- Следите за ходом работы и состоянием оборудования, не допускайте к работе на линии посторонних лиц, не покидайте свое рабочее место и не занимайтесь посторонними делами.

- При проведении профилактических, ремонтных работ, а также работ по удалению технологических отходов и очистке рабочих органов машин отключите линию от электросети, на отключающем устройстве, дверцах пульта управления повесьте запрещающий плакат "Не включать, работают люди:

3.10.Перемещение машин по территории производите с разрешения и под руководством старшего по пункту. Не производите перемещение не самоходной машины, не отсоединив токоведущего провода от сети.

- При перемещении погрузчика расстояние между строительными конструкциями или штабелем грузов должно быть не менее 0,8 м.

- Движение машины, подъем и опускание груза, включение транспортера, поворот стрелы погрузчика производите, убедившись в безопасности этих действий для окружающих, после подачи звукового сигнала и небольшой паузы.

3.13.При регулировочных работах под бункером установите под него   подставки.

- Перед пуском кантователя, перед возвратом его в исходное положение убедитесь в отсутствии людей или машин в радиусе действия стрелы с грузом Поворот кантователя производите плавно, без рывков.

- Включайте гидроцилиндр клапана крышки только по завершении хода кантователя перед опорожнением.

3.16.После предварительного наклона и схватывания контейнеров до упоров не поворачивайте кантователь, предварительно не опустив крышку в нижнее положение и не закрыв клапана крышки.

3.17. Не останавливайте кантователь в промежуточном положении.

- При обкатке, а также при длительных перерывах в работе примите дополнительные меры по предотвращению возможной течи масла или разрыва под нагрузкой рукавов, маслопроводов. Включайте и выключайте механизмы плавно, без рывков, не допускайте присутствия посторонних лиц на расстоянии ближе 2 м от опорожнителя, при появлении течи масла немедленно отключите двигатель гидросистемы.

- В случае необходимости выгрузки отходов или продукции на землю убедитесь в том, что в опасной зоне нет людей.

3.20.Не производите очистку, регулировку, ремонт, смазку узлов на машине с поднятым бункером; не подключайте оборудование к сети при обнаружении повреждений кабеля, проводки, пусковой аппаратуры, рукояток управления, а также при отсутствии защитно-отключающего устройства и заземления корпуса машин; не допускайте наезда машины на питающий кабель

3.21.-3.28. Включите п.п. 3.1.-3.8. инструкции №300.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- При появлении напряжения на корпусе машины немедленно отключите общий рубильник.

- В случае возникновения опасности травмирования работников, а также при появлении дыма, запаха гари, необычного шума немедленно прекратите работу и сообщите старшему по пункту. Отключение машин производите с пульта управления или ближайшей кнопкой аварийного отключения.

4.3.- 4.26. Включите п.п. 4 1.-4.24. инструкции №300.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

- Отключите линию или машину от питающей сети.

- Закройте на ключ пульт управления.

5.3.-5.5. Включите п.п. 5.1.-5 3. инструкции №300.

_______________________________________________________М. И. Михайлова   __

Разработчик                            Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________И. Л. Михайлов   ___

Инженер по охране труда                Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________З. Я. Макарова______

Главный агроном                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________В. А. Леонтьев______

Главный инженер                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________М. А. Троицкий______

Главный энергетик                      Подпись                    Ф. И. О.

«____»__________________ 2007г.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.