СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАКТОРНЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

ИОТ -№502

с. Акрамово 2008г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАКТОРНЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

ИОТ -№502

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№502.

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Настоящая инструкция предназначена для трактористов, занятых с использованием тракторных опрыскивателей пестицидов и агрохимикатов. Кроме этой инструкции на трактористов также распространяется инструкция по охране труда ИОТ №301.

1.2.-1.5. Включите п.п. 1.2.-1.5. инструкции № 300.

- К работам с тракторными опрыскивателями допускаются лица не моложе 21 лет (для лиц мужского пола) и женщин не моложе 35 лет, прошедшие медицинский осмотр, производственное обучение.

- К работе с тракторными опрыскивателями допускаются лица, освоившие приемы безопасного выполнения работ.

1.9.-1.19. Включите п.п. 1.6-1.16. инструкции № 300.

1.20.Опасные действия:

- работа с протравленными семенами без СИЗ;

-повышенный уровень содержания агрохимикатов и пестицидов на рабочих местах.

1.21.Работайте в средствах индивидуальной защиты: в костюме, фартуке (ГОСТ 12.4.029), сапогах резиновых, респираторе "Лепесток" (ГОСТ 12.4.028), "Кама" (ТУ 6.16-2513), "Снежок-К-М (ТУ 84-837), У-2К (ТУ 7-16-2267), РУ-60М (ГОСТ 17269), очках закрытых с непрямой вентиляцией (ГОСТ 12.4.013), а также в соответствии с рекомендациями конкретного вида препарата .

1.22-1.27. Включите п.п. 1.17.-1.22. инструкции № 300.

1.23.Все работники перед  допуском к работе с пестицидами и агрохимикатами  должны пройти обязательное обучение  по вопросам  соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических требований при обращении пестицидами и агрохимикатами, включая их хранение и транспортировку в учреждениях госсанэпидслужбы.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.3. Включите п.п. 2.1.-2.3. инструкции № 300.

2.4.Проверьте надежность соединений машин для сеялок, сажалок, рассадопосадочных машин с трактором и между отдельными орудиями.

2.5.Осмотрите рабочее место.

- Убедитесь в наличии, исправности, надежности крепления и фиксации защитных кожухов и ограждений механических приводов рабочих органов.

2.7.Проверьте и убедитесь в надежности крепления и правильности регулировки рабочих органов машин.

2.8.Проверьте работу машин, оборудования на холостом ходу, убедитесь в отсутствии постороннего шума, повышенной вибрации, запаха гари и т д

2.9.-2.11. Включите п.п. 2. 4.-2.6. инструкции № 300.

2.13.Руководитель работ знакомит работающих с характеристикой препарата,  особенностями его воздействия на организм человека, мерами предосторожности, правилами производственной и личной гигиены, с мерами оказания первой доврачебной помощи в случаях отравлений.

2.14. Для проведения работе пестицидами и агрохимикатами используются только технологии, техника и оборудование, прошедшие в установленном порядке гигиеническую и технологическую оценку и имеющие соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение учреждений госсанэпидслужбы.

2.15.Перед началом сезона работ все машины, аппаратура и оборудование должны быть проверены на их готовность и полностью отремонтированы. Ответственны за проведение необходимых подготовительных работ и исправность используемых машин и оборудования руководители хозяйств (организаций) или работ.

До выезда в поле следует:

- проверить правильность сборки узлов машины;

- отрегулировать расположение рабочих органов для получения необходимого направления внесения препаратов;

- опробовать машину в рабочем состоянии, используя в качестве рабочего раствора чистую воду;

- привести в соответствие с требованиями технологии расход рабочей жидкости, ширину захвата агрегата.

2.16.На машинах должны быть краткие надписи, предупреждающие об опасности работы без средств индивидуальной защиты.

Машины должны быть оборудованы бачком вместимостью не менее 5 л для мытья рук обслуживающего персонала.

- .ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.Во время работы запрещается принимать пищу, пить, курить, снимать средства индивидуальной защиты.

3.2. При работе  вручную соблюдайте нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

3.3.При незначительных поломках машины во время работы ее необходимо остановить и провести ремонтные работы в средствах индивидуальной защиты; при серьезных поломках машину освобождают от препаратов, обезвреживают и доставляют на пункт ремонта. После ремонта проверка проводится на рабочих режимах.

3.4.При работе с машинами не допускается:

- во время работы механизмов проводить подтяжку болтов, сальников, уплотнителей, хомутов, магистралей, цепей и т.п.;

- открывать крышки и люки бункеров и резервуаров, находящихся под давлением, вскрывать нагнетательные клапаны насосов, предохранительные и редукционные клапаны, прочищать наконечники и брандспойты, вывинчивать манометры;

- работать на опрыскивателях, не имеющих манометров.

3.5.Движущиеся и вращающиеся части машин должны быть ограждены согласно единым требованиям к конструкции тракторов и сельхозмашин по безопасности и гигиене труда.

3.6.Заправку машин необходимо производить только при полной их остановке.

3.7.Запрещается использовать машины и другую аппаратуру не по назначению или в неисправном состоянии.

3.8.Обработки с использованием  опрыскивателей должны проводиться при скорости ветра не более 4 м/сек.

Контроль метеорологических условий (измерение температуры и скорости движения ветра) производится исполнителем перед началом работ.

3.9.При внесении пестицидов и агрохимикатов движение агрегатов должно осуществляться против ветра.

3.10.Рабочие растворы готовятся:

- на специальных растворных площадках  имеющих твердое покрытие (бетон, асфальти ро вание и др.);

- непосредственно в емкостях (баках).

Заправочные площадки выбирают с учетом расположения полей и культур, подлежащих обработке, при условии соблюдения санитарных разрывов от селитебной зоны и источников питьевого водоснабжения.

На площадках должны быть аппаратура для приготовления рабочих растворов, резервуары с водой, баки с герметичными крышками и приспособления для заполнения резервуаров опрыскивателя (насос, шланги), весы с разновесами, мелкий вспомогательный инвентарь, метеорологические приборы, а также аптечка, мыло, полотенце, рукомойник.

3.11.До приготовления рабочего раствора и перед заполнением емкости опрыскивателя необходимо еще раз проверить соответствие препаратов их наименованию и назначению. Обязательной систематической проверке подлежит также качество приготовленного рабочего раствора (соответствие концентрации рабочего раствора заданной).

3.12.Перед началом работ по приготовлению рабочих растворов необходимо проверить исправность смесителей, наличие в баках фильтров и состояние мешалок.

3.13.Доставку пестицидов и агрохимикатов к месту работы и заправку опрыскивателей следует осуществлять при помощи специальных заправщиков. Наполнение емкостей контролируется только по уровнемеру. Не допускается открывать люк и проверять наполнение визуально, а также заправлять опрыскиватели без наличия в них фильтров.

При заполнении емкостей необходимо находиться с наветренной стороны. Не допускается попадания препаратов на открытые участки тела.

3.14.Количество препаратов, находящихся на площадке, не должно превышать норму однодневного использования. Кроме тары с препаратами на площадке должны находиться емкости с водой и гашеной известью.

3.15.По завершении работ запрещается оставлять без охраны пестициды и агрохимикаты или приготовленные рабочие растворы. При внесении препаратов необходимо внимательно следить за работой машин, а при опрыскивании - за соответствием давления в напорной магистрали и скорости движения агрегата и соблюдением заданной нормы расхода. Не допускается передозировка рабочей жидкости или агрохимиката.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1 .-4.24. Включите раздел 4 инструкции № 300.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Заглушите двигатель трактора.

- Очистите машину от остатков ядохимикатов.

- Снимите  средства индивидуальной защиты, храните их в специально оборудованных местах.

- Вымойте руки и лицо с мылом. Прополощите рот. При необходимости примите душ.

5 4.-5.6.   Включите   раздел   5   инструкции № 300.

_______________________________________________________М. И. Михайлова   __

Разработчик                            Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________И. Л. Михайлов   ___

Инженер по охране труда                Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________З. Я. Макарова______

Главный агроном                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________В. А. Леонтьев______

Главный инженер                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________М. А. Троицкий______

Главный энергетик                      Подпись                    Ф. И. О.

«____»__________________ 2007г.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«14»_______МАРТ____________ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«14»________МАРТ____________ 2008г.