СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН.

ИОТ -№202

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН.

ИОТ -№202

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№202 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.	Настоящая   инструкция  предназначена  для  лиц  (механизаторов, наладчиков, мастеров-диагностов), выполняющих техническое обслуживание (ТО) и диагностирование тракторов и сельскохозяйственных машин.

- К работам по диагностике и техническому обслуживанию машин и оборудования допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, производственное обучение, имеющие удостоверение тракториста-машиниста, а также прошедшие инструктажи - вводный и на рабочем месте.

- Периодический медицинский осмотр, производственное обучение и проверка знаний по охране труда проводятся не реже одного раза в год.

1.4.-1.10. Включите п.п. 1.4.-1.10. инструкции ИОТ №200. 1.11. При выполнении работ используйте: - костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109);

- рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.110). При наружных работах зимой дополнительно:

- куртку хлопчатобумажную на утепленной прокладке(ГОСТ 12.4.084);

- брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке (ГОСТ 12.4.084);

- валенки (ГОСТ 18.724).

1.12.-1.32. Включите п.п. 1.12.-1.32. инструкции ИОТ №200.

2.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

2.1.-2.8. Включите п.п. 2.1.-2.8. инструкции ИОТ №200. Установка машин на смотровую канаву или подъемную платформу разрешается трактористу (водителю) или специально выделенным для этой операции  лицам  под  руководством   инженерно-технического  работника (Мастера).

- Осмотрите и очистите места установки диагностических приспособлений.

- Осмотрите диагностические приборы и приспособления, убедитесь в их исправности, наличие средств крепления их к диагностируемой машине.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.	Перед выполнением технического обслуживания и диагностирования детали, узлы и агрегаты очистите от растительных остатков и масляных загрязнений.

Машины для внесения удобрений, препаратов защиты растений, работающие в зоне радиоактивного заражения, должны быть обеззаражены.

- При  очистке  машин  сжатым  воздухом  пользуйтесь  защитными очками и респиратором, а струю воздуха направляйте от себя.

- Все работы по техническому обслуживанию машин, кроме некоторых регулировок двигателя и диагностики, проводите при остановленной машине и неработающем двигателе.

- Сложное техническое обслуживание машины и диагностику производите в предназначенных для этого местах, оснащенных приборами, инструментами, приспособлениями и оборудованием.

- Под колеса машины, установленной для технического обслуживания, в   целях   предупреждения   ее   самопередвижения,   под   колеса   положите противооткатные башмаки, поставьте на ручной тормоз, выключите зажигание и перекройте подачу топлива.

- При обслуживании машин с высоким расположением узлов и де талей используйте специальные помосты, снабженные ограждениями, или лестницы-стремянки со ступенями, шириной не менее 150 мм. Не применяйте приставные лестницы.

- Снятие, транспортировку, установку узлов и агрегатов, массой более 20 кг, производите при помощи грузоподъемных механизмов.

3.8.	Перед   снятием   агрегатов   и   деталей,   связанных   с   системами охлаждения, смазки гидросистемы и питания двигателя, предварительно слейте масло, охлаждающую жидкость и топливо в специальные резервуары, не допуская поливания жидкостей.

3.9.	Тележка для транспортирования деталей, узлов, агрегатов должна иметь стойки и упоры, предохраняющие грузы от самопроизвольного перемещения.

ЗЛО. При выполнении в закрытом помещении операций, требующих работы двигателя машины, выхлопную трубу двигателя присоединяйте к вытяжным средствам, а при их отсутствии примите меры по удалению из помещения отработавших газов.

3.11.	Не выполняйте какие-либо работы на машине, вывешенной только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т.п.).

- Перед поддомкрачиванием машину или орудие размещайте на ровной горизонтальной площадке. Под основание домкрата подложите деревянные подкладки размером, не допускающим утопание домкрата в фунт. Рядом   с   домкратом   установите   дополнительно   надежею   подставку, обеспечивающую устойчивость машины

- Устанавливайте машину только на специальные подставки,  не пользуйтесь случайными предметами.

- Тракторы и другую самоходную сельскохозяйственную технику осматривайте   осторожно,   не   допуская   соприкосновения   с   нагретыми частями машин и двигателей.

- Будьте внимательны при выполнении различных операций по ТО и диагностике в труднодоступных местах, так как можете травмировать руки об острые края болтов, гаек, шплинтов, оборудования.

- Не допускайте попадания на кожу рук масла и топлива, так как это

33

может вызвать раздражение кожного покрова.. Помните, что в замасленных руках труднее удержать инструмент.

- При диагностировании, снятии и установке форсунок дизельных двигателей, определяя компрессиметром качество распыливания топлива форсункой, будьте осторожны, так как на этих операциях трактористы часто травмируют  пальцы  рук,  а  в  процессе  самого  диагностирования  остерегайтесь попадания топлива на лицо и части тела.

- Надежно крепите компрессиметр во избежание его срыва с посадочного места и возможного травмирования из-за большого давления.

- При проверке гидросистемы машины при работающем дизеле обратите внимание на целостность шлангов, прочность их соединений, чтобы не произошло внезапного разрыва или разъединения гидрошланов и выброса горячего масла под большим давлением.

3.20.	Определяя    техническое    состояние    ротора    центробежного маслоочистителя, остерегайтесь ожогов горячим маслом.

- При определении состояния цилиндропоршневой группы дизеля с помощью индикатора расхода газов обеспечьте надежное, герметичное со единение его с маслозаливной горловиной, во избежание выброса горячего масла.

- При проверке герметичности выпускаемого воздушного тракта не закрывайте выпускную трубу ладонью руки, для этой цели используйте индикатор.

- Проверяя натяжение ремней, надежно закрепите приспособление во избежание его соскальзывания с ремня.

- При  диагностировании   состояния   ходовой   части   гусеничного трактора правильно пользуйтесь домкратом, поднимая одну из сторон трак тора.

- Используя  диагностические  стенды для  определения  тягового

34

усилия, расхода топлива, состояния тормозов и других параметров тракторов Т-40, "Беларусь", Т-150К, "Кировец" соблюдайте следующие меры безопасности:

-	соедините трактор с рамой стенда исправным тросом;

-	не   находитесь   впереди   трактора   в   момент   загрузки   двигателя, опасайтесь  внезапного  обрыва  троса  и  резкого  продвижения  трактора вперед;

-	не касайтесь вращающихся приводных барабанов и не наступайте на них; - примите меры, гарантирующие безопасность при внезапном обрыве страховочного троса.

3.26.	Очищая аккумуляторную батарею от грязи, доливая в нее элек ролит (Остерегайтесь попадания электролита на кожу во избежание ожога).

Все операции с аккумуляторными батареями проводите с применением специальных приспособлений.

3.27.	Не переливайте через шланг антифриз, засасывая его ртом.

- Топливопроводы очищайте на остывшем двигателе после перекрытия подачи топлива. У машин, прошедших обслуживание, не должно быть течи и подтекания топлива.

- Контролируя на холостом ходу правильность работы отдельных механизмов машины после регулировочных операций, убедитесь, что на пути ее возможного движения нет людей и рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

- Не запускайте двигатель с буксира.

- Проверьте на слух работу всех составных частей машин. При возникновении посторонних шумов и стуков, заглушите двигатель и устраните их.

- Накачивая шины, периодически производите проверку давления во избежание их разрыва.

3.33.	Во время  проведения технического обслуживания трактора навесные орудия и машины опустите на землю, подвижные части машин за фиксируйте в неподвижном положении.

Откручивайте и подтягивайте штуцера и накидные гайки маслопроводов и шлангов при опущенном сельскохозяйственном орудии, а также при неработающем двигателе машины.

- Во время подъема, опускания навесных сельскохозяйственных орудий находитесь на расстоянии от трубопроводов высокого давления во избежание внезапного разрыва шлангов и  выброса горячего  масла  под большим давлением.

- К техническому обслуживанию платформ в поднятом состоянии приступайте только после установки предохранительной стойки (упора).

- Во время прокрутки машин после регулировки узлов и механизмов не находитесь в зонах воздушного потока измельчителей, и не огражденных механических передач (карданных, зубчатых, ременных и цепных).

- При подтягивании пробуксовывающих муфт не находитесь напротив конца вала, стойте сбоку.

- Для проведения технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов    в    полевых    условиях    используйте    передвижной    аппарат, оборудованный необходимым инструментом и приспособлениями.

- При движении к месту работы пользуйтесь утвержденным маршрутом движения.

- Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники в по левых условиях должно проводиться в светлое время суток, как исключение, в ночное время при достаточном искусственном освещении. В ночное время работы выполняют не менее 2 рабочих.

При одновременном обслуживании машины несколькими исполнителями назначается ответственный (старший).

3.41.Агрегат технического обслуживания разместите на горизонтальной площадке в наиболее удобном по отношению к обслуживаемой машине месте, затормозите и заземлите.

- Тракторы, комбайны и самоходные машины при обслуживании должны быть в заторможенном состоянии.

- Работайте с исправной лебедкой грузоподъемного устройства.

- Поднимайте груз массой свыше 50 кг только с использованием опорного устройства.

- Работы под машинами проводите на специальном настиле или брезенте.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.-4.7. Включите п.п. 4.1.-4.7. инструкции ИОТ №200. 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Не оставляйте обслуживаемую машину или орудие на гидроподъемнике (домкрате). При установке машины на специальных подставках проверьте надежность ее.

5.2.-5.6. Включите п.п. 5.1-5.5. инструкции ИОТ №200. 5.7. Вымойте лицо я руки теплой водой или примите душ.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.