СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕСАРНЫХ РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ.

ИОТ -№203

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕСАРНЫХ РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ.

ИОТ -№203

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№203 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К работе в качестве слесаря механосборочных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и соответствующее удостоверение, прошедшие предварительный медицинский осмотр, при последующей работе периодические медицинские осмотры -не реже 1 раза в 12 месяцев.

К работам с применением электроинструмента допускаются лица, прошедшие проверку знаний в объеме 2-ой группы по электробезопасности, при дальнейшей работе проверка знаний проводится ежегодно.

К работе с грузоподъемными машинами и механизмами допускаются слесаря, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение на право выполнения таких работ.

1.2.-1.10. Включите п.п. 1.3.-1.11. инструкции ИОТ №200.

1.11. Слесарю механосборочных работ выдаются следующие спецодежда и средства индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109);

- рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010);

- очки защитные.

Зимой, дополнительно, при работе на открытом воздухе выдаются:

- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке (ГОСТ 12.4.084);

- брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке (ГОСТ 12.4.084);

- валенки (ГОСТ 18.724).

1.12.-1.32, Включите п.п. 1.13.-1.33. инструкции ИОТ №200.

2.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

2.1.-2.7. Включите п.п. 2.1.-2.7. инструкции ИОТ №200.

2.8. Проверьте безопасность рабочего места.

-	достаточность освещения;

-	исправность   поверхности   пола,   который   должен   быть   чистым нескользким, ровным,  не загроможденным посторонними предметами;

-	исправность площадок обслуживания;

отключение напряжения на токоведущих частях оборудования, находящегося вблизи места производства работ,

-	наличие соответствующих плакатов и знаков безопасности; -исправность переносной электролампы местного освещения напряжением 12-42 В.

2.9. Перед началом работ на высоте проверьте:

-	исправность подмостей, передвижных приспособлений (ширина настилов должна быть не менее 1 м, они должны быть ровными, устойчивыми, изготовленными из досок прочных пород, ширина щелей между досками не должна превышать 10 мм, сращивание досок настила допускается только по длине в нахлестку при сплошном подмащивании, при этом под местом сращивания должен находиться прогон или палец, концы досок должны перекрывать опоры не менее чем на 20 см в каждую сторону и быть скошены, чтобы не было порогов);

-исправность переносных лестниц и стремянок, надежность их конструкции (ступени лестниц должны быть изготовлены из прочного материала, без сучков и трещин, иметь в верхней, средней и нижней частях стремянки стяжные болты, на нижних опорных концах лестницы - упоры (башмаки, препятствующие скольжению по полу); на тетиве должен быть указан срок испытания.

2 10. Проверьте исправность рабочего инструмента, приспособлений

-	молотков, которые должны быть надежно насажены на исправные рукоятки овального сечения и расклинены металлическими заершенными клиньями, иметь слегка выпуклый и нескошенный боек без трещин, наклепов и заусенец;

- омедненного инструмента, исключающего искрение при ударах, для работы на взрывопожароопасных участках производства, в помещениях, емкостях;

- ключей гаечных, которые должны соответствовать размерам гаек и головок болтов, иметь параллельные, нескошенные губки без трещин и за боев;

- напильников и шаберов, которые должны быть прочно закреплены в рукоятках с бандажными кольцами;

- зубил, крейцмеселей, бородков, обжимок, кернов, которые не должны иметь сбитых или скошенных бойков и заусенцев;

- сверл, отверток, зенкеров, которые должны быть правильно заточены и не иметь трещин, выбоин, заусенцев, а хвостовики этого инструмента быть ровными, без сколов, трещин и повреждений, плотно пригнаны и правильно отцентрированы;

- съемников для снятия полумуфт, шестерен, втулок и других приспособлений для слесарных работ;

- грузоподъемных механизмов (кран-балок, тельферов, талей, домкратов) и грузозахватных приспособлений.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Во время работы следите:

-за содержанием закрепленного оборудования в исправности и чистоте

-за наличием и исправностью средств коллективной защиты (ограждений, блокировок, сигнализации и т.п.);

-за достаточным освещением места выполнения работ;

-за работой приточно-вытяжной вентиляции на закрепленном участке. 3.2. Применяйте только исправные инструменты, грузоподъемные средства, приспособления (страховочные, переносные и передвижные, для работ на высоте), средства индивидуальной защиты.

3.9. При разборке (демонтаже) деталей машин и оборудования надежно закрепляйте их при помощи страховочных приспособлений предотвращая падение.

- Все снятые с машины детали и узлы укладывайте на заранее вы бранные и подготовленные места, прочно и устойчиво, применяя подкладки. Под круглые детали подкладывайте упоры (клинья) для предотвращения травмирования ног.

- При ремонте на высоте:

- не пользуйтесь случайными подставками (ящиками, бочками) и другими неустойчивыми предметами;

- применяйте только передвижные приспособления, имеющие площадки с перильным ограждением, или приставные лестницы;

-опуская, или поднимая инструмент, используйте веревку или другие средства, исключающие падение инструмента.

3.6.	При выполнений кратковременных работ с приставных лестниц:

- устанавливайте их под углом не менее 60 град, к горизонтальной поверхности, закрепив крюками за стационарные конструкции;

- находитесь на ступени, расположенной на расстоянии не менее 1 метра от верха лестницы;

3.7.. Место производства грузоподъемных работ оградите переносными ограждениями, вывесьте предупреждающие и запрещающие знаки: "Осторожно - работает кран!" и "Проход запрещен!".

- При строповке груза применяйте только исправные стропы с бирками, на которых указана грузоподъемность стропов.

- При подборе и осмотре съемного грузозахватного приспособления (стропа): - проверьте соответствие грузоподъемности грузозахватного приспособления, указанной на бирке, прикрепленной к нему, массе поднимаемых узлов и деталей оборудования; - определите состояние стропа по числу обрывов проводов на длине одного шага свивки, поверхностному износу и коррозии; - не используйте в работе стропы с оборванной прядью, числом обрывов проволок и с поверхностным износом, превышающими нормы, разрушенные коррозией, а также с петлями, закрепленными кузнечным способом или электросваркой.

3.10.	Перед строповкой груза определите:

- центр тяжести груза (при затруднении спросите у руководителя работ);

- наличие приспособлений для зацепки (петли, ремболты, цапфы, крюки и другие приспособления);

- способы строповки и обвязки, разработанные на предприятии с учетом местных условий, в соответствии с требованиями  "Правил устройства  и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

3.11.	Стропите  редукторы  за  специальные  крюки  или  отверстия  в крышках; шкивы, шестерни, насосы, имеющие петли, стропите за все петли, предусмотренные для их подъема.

- При отсутствии в узлах и деталях механизмов специальных приспособлений для строповки и при невозможности применить ремболты строповку производите за другие прочные узлы таким образом, чтобы место строповки находилось выше центра тяжести.

- Узлы и детали, у которых длина значительно превышает ширину (трубы, валы, оси, шпиндели), стропите не менее чем двумя стропами. Точки строповки должны находиться на одинаковом расстоянии от центра тяжести узла,  по  обе  стороны  от  него.  При  этом должна быть  предотвращена возможность сползания  стропов  к  центру детали,  угол  между  ветвями стропов не должен превышать 90 град.

- При строповке узлов (деталей) машин и оборудования с острыми ребрами установите под стропу деревянные прокладки для предотвращения его среза.

- При транспортировке собранных узлов машин и оборудования обвязывайте их таким образом; чтобы не выпали отдельные детали.

- Переносные грузоподъемные средства (тали, блоки, полиспасты) устанавливайте на стационарные балки, опирающиеся на стойки или на передвижные козлы, прочность которых соответствует грузоподъемности механизма, и крепите специальными подвесками.

- При работе с грузоподъемными механизмами не допускается:

- сращивать стальные стропы проволокой;

- соединять звенья цепей болтами;

- производить зацепку грузов непосредственно крюками;

- оттягивать груз но время подъема, перемещения и опускания;

- выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственной массой;

- поправлять стропы на весу.

- Перед подъемом оборудования, узлов, деталей грузоподъемными средствами,    установленными   стационарно    (электротельферами,    кран- балками), проверьте: исправность пульта управления, ограничителей подъема, тормозов, состояние грузового крюка и троса, наличие заземления (визуально), подготовьте место для укладки груза.

- При обнаружении любой неисправности грузоподъемных средств и грузозахватных   приспособлений   доложите   ответственному   инженерно- техническому работнику для принятия мер по устранению.

- Не производите перемещение грузов неисправными грузоподъемными средствами и грузозахватными приспособлениями.

- Перед подъемом груза приподнимите его на высоту 200-300 мм от пола,  чтобы  убедиться  в  надежности  тормозов,  правильности  обвязки, равномерном натяжении стропов, затем производите подъем на необходимую высоту.

3.32. Подъем, перемещение и опускание оборудования (узлов, деталей) производите осторожно, без резких толчков, соблюдая расстояние до встречных предметов не менее 0,5 м.

3.39. При необходимости удержания груза от раскачивания применяйте оттяжки из пенькового или тонкого стального каната, запрещается применять канаты с порванными прядями.

- При подъеме (опускании) машин и оборудования (узлов, деталей) через монтажные проемы не допускайте ударов о края проема или зацепления за них.

- При подъеме, перемещении и опускании машин и оборудования (узлов, деталей) не допускается:

- находиться под перемещаемым грузом или между грузом и строи тельными конструкциями (колоннами, стенами и т.д.) не допускать в опасную зону людей;

- перекос троса (цепи) грузоподъемного средства (отклонение от вертикального положения) во избежание схода троса и аварии;

- поднимать груз с находящимися на нем людьми;

- оставлять груз в подвешенном состоянии;

-	поднимать закрепленные, примерзшие, зацепленные непосредственно грузовым крюком грузы.

3.26.	Опущенный груз установите на прочные прокладки для свободного снятия стропов.

- Снятие стропов производите, убедившись, что груз находится в устойчивом положении и закреплен.

- При соединении деталей совпадение отверстий проверяйте при помощи бородка. Не проверяйте совпадение отверстий пальцами.

  - При работе с домкратами:

-устанавливайте их на ровную горизонтальную поверхность с твердым покрытием (при отсутствии твердого покрытия под основание домкрата подложите специальные деревянные подставки);

- для устойчивого положения поднимаемых машин применяйте специ альные колодки из прочного материала;

- не подкладывайте между головкой домкрата и поднимаемым грузом какие-либо предметы;

- не оставляйте поднятые на домкратах машины и оборудование,

не выполняйте работы на стоящих на домкратах машинах и оборудованни.

3.30.	При выполнении работ у верстака.:

- подготовьте необходимый инструмент;.

- проверьте ею исправность, уложите в удобном для работы порядке,

- надежно закрепите обрабатываемую деталь в тисках или на верстаке;

- рубку металла зубилом производите в сетчатых очках;

- при резке металла ручными и приводными ножовками, ножовочные полотна натягивайте и прочно закрепляйте;

- при работе ножовкой сначала подпилите место резки ребром трехгранного напильника;

- металлическую стружку сметайте только щеткой; запрещается сдувать стружку ртом, убирать руками;

- очищайте напильники от стружки специальной металлической щеткой; не выбивайте стружку ударами напильника.

3.31.	При работе с электроинструментом:

-	заземлите корпус электроинструмента;

- наденьте диэлектрические перчатки и подложите под ноги диэлектрический резиновый коврик;

- оберегайте от механических повреждений провод, не оставляйте его в проходах и проездах;

-	отключайте от сети электроинструмент при перегреве, переходе на другое место работы, при отключении электроэнергии.

3.32.	Распрессовку  и   запрессовку   шкивов,   полумуфт,   подшипников производите специальными съемниками. Запрещается сбивать детали мо лотком и применять стальные наставки. При невозможности использования съемников или пресса применяйте выколотки с медными наконечниками и молотки с медными бойками.

3.33.	Следите за креплением предохранительных кожухов в устройствах, обеспечивающих невозможность внезапного действия пружин при сборке и разборке механизмов и узлов.

3 34. Следите за исправностью и надежностью крепления шлангов гидросистемы при работе на разборочно-сборочных и других стендах с гидравлическим устройством

3 35. При выполнении работ по рассоединению и соединению звеньев цепи элеватора приводной барабан застопорите. Не пытайтесь вручную проворачивать рассоединенную цепь.

3.36.	Регулировку натяжения ленты транспортеров производите только натяжными винтами. Запрещается:

- устранять перекосы палками, ломами, прутьями и т.п.;

- подсыпать под ленту канифоль, битум, песок, опилки и т.п.;

- становиться на ленту, раму.

- Перевозите узлы, детали на специальных тележках. При этом те лежку толкайте впереди себя.

- При работе с паяльной лампой:

- проверьте исправность лампы, убедитесь в отсутствии течи горючего, плотности пробки;

- применяйте горючую жидкость, предназначенную для данной лампы (не применяйте в качестве горючего этилированный бензин);

- заливайте горючее в лампу, предварительно охладив ее;

- накачивайте в лампу воздух с давлением не более допустимого;

- заполняйте баллон лампы горючим не более чем на 3/4 его емкости;

- заверните пробку лампы до отказа;

-при обнаружении неисправности (течь горючего, пропуск газа через резьбу горелки и т.п.) немедленно потушите лампу и замените ее исправной.

3.39.	Слесарю запрещается:

- пользоваться неисправными инструментами, приспособлениями, механизмами, несоответствующими выполняемой работе;

- применять инструмент не по назначению;

- удлинять гаечные ключи присоединением другого ключа или трубы;

- ударять молотком по ключу;

- подкладывать металлические пластины между гайкой (головкой болта) и зевом ключа;

- отвертывать гайки и болты с помощью зубила и молотка;

работать     неисправными     грузоподъемными     механизмами     и грузозахватными приспособлениями;

- раскладывать и оставлять незакрепленными на лестницах, стремянках инструменты, детали, крепежные материалы и другие предметы во избежание их падения;

- переносить инструмент в карманах спецодежды;

- работать электроинструментом с переносных лестниц;

-крепить детали, приспособления или инструменты на работающем оборудовании.

3.40.	При   выполнении  работы   с  электрогазосварщиком   в   качестве подручнрго:

-	наденьте дополнительно костюм брезентовый, рукавицы брезентовые, щиток или очки защитные со стеклами-светофильтрами;

-	осмотрите рабочее место, уберите все пожароопасные материалы;

-	установите несгораемые щиты (ширмы) в зависимости от местных условий, вывесите знаки безопасности;

- доставьте к месту работ средства пожаротушения (огнетушители);

- получите от начальника мастерских специальный инструктаж по правилам безопасного выполнения огневых работ па данном участке в зависимости от категории пожароопасности участка;

- соблюдайте требования пожарной безопасности, указанные в разрешении;

- выполняйте только те работы, которые указаны в разрешении на проведение огневых работ;

- в случае загорания немедленно примите меры по его ликвидации и вызову пожарной охраны;

- после окончания огневых работ тщательно осмотрите место проведения работ.

Запрещается  слесарю, не имеющему удостоверения  сварщика, самостоятельно производить сварочные работы.

3.41.	Перед пробным пуском отремонтированного оборудования:

- установите и закрепите все ограждения, блокировки и другие средства защиты;

- удалите посторонних, если они находятся вблизи;

- убедитесь в отсутствии посторонних предметов или деталей на отремонтированной машине;

- перед включением дайте звуковой сигнал.

3.42.	При работе на сверлильных и заточных станках соблюдайте требования Типовых отраслевых инструкций  №213 и № 214.

4.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В  АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4 1.-4.7. Включите и.п. 4 1.-4.7. инструкции ИОТ №200. 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1.	Проверьте   отсутствие   инструментов   на   узлах   ремонтируемого оборудования, соберите и уложите их в отведенное место.

- Разлитое масло или топливо уберите с помощью песка или опилок, которые после использования ссыпьте в металлические ящики с крышками, предназначенные для этих целей и установленные вне помещения.

- Использованные обтирочные материалы уберите в металлические ящики, удалите из производственных помещений в специально отведенные места.

5 4. Приведите в порядок рабочее место, произведите уборку участка, на котором выполнялась работа.

5.5. Сообщите руководителю работ о всех обнаруженных неполадках, принятых мерах по их устранению.

5 6. Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом, примите душ

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.