СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУЗНЕЧНЫХ  РАБОТ.

ИОТ -№206

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУЗНЕЧНЫХ  РАБОТ.

ИОТ -№206

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№206 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

I. ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.Инструкция предназначена для работников, занятых выполнением кузнечных работ при ручной ковке и ковке на молотах.

1.2. К выполнению кузнечных работ допускаются лица, не моложе 18 лег, прошедшие специальное обучение по утвержденной программе с проверкой знаний квалификационной комиссией.

1.3.-1.10. Включите п.п. 1.2.-1.9, инструкции ИОТ №200.

1.11.	Опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная температура поверхностей заготовок, инструмента и др.;

- отлетающие осколки и окалина металла;

- наличие окалины на раскаленных заготовках;

- открытое пламя.

1.12.	Кузнецу, выполняющему работы на молотах, должны выдаваться следующие средства индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный с огнестойкой пропиткой(ГОСТ 12.4.045);

- ботинки кожаные с гладким верхом с металлическим носком (ГОСТ 5394);

- рукавицы брезентовые (ГОСТ 12.4.010);

- очки защитные 07 (Д-1, Д-2, Д-3) (ГОСТ 12.2.013).

1.13.	Кузнецу, выполняющему немеханизированные ковочные работы, должны выдаваться:

фартук брезентовый с нагрудником (ГОСТ 12.4.029);

- рукавицы брезентовые (ГОСТ 12.4.010);

- очки защитные 07 (Д-1, Д-2, Д-3) (ГОСТ 12.2.013).

1.14. - 1.37. Включите п.п. 1.10. - 1.33. инструкции ИОТ №200.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

2.1.-2.2. Включите п.п. 2.1.-2.2. инструкции ИОТ №200.

2.3.Воспринимающие удар инструменты должны быть правильно закалены, иметь слегка выпуклую поверхность со стороны удара, не иметь трещин, заусенцев, расклепов.

- Зубила, топоры, гладилки и другие, ударные инструменты должны быть насажены на исправные рукоятки без расклинивания, а молотки - с расклиниванием.

- Клещи, кантователи, ваги, ломики и т.п. должны быть изготовлены из стали, не воспринимающей закалки. В шарнире клещей не должно быть ослабления, а с внутренней стороны ручек обязателен упор, предупреждающий сдавливание пальцев рук.

- Расположите   инструменты   на   рабочем   месте  с   максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

- Проверьте наличие чистой воды в бачке для охлаждения инструмента, при необходимости заполните бачок водой или замените в нем воду.

- Установите щиты со стороны возможного прохода людей для предупреждения поражения их отлетающей окалиной или частицами металла, а также экраны от вредного теплового воздействия нагревательных устройств.

- Очистите от окалины, масла, воды и других возможных загрязнений рабочие   поверхности   оборудования   и   наковальни.   Протрите   тряпкой (ветошью) мокрые или замасленные инструменты.

- Проверьте исправность местного и общего освещения, вытяжной вентиляции и включите их.

- Убедитесь в наличии средств пожаротушения: огнетушителя, лопаты, лома, кошмы и ящика с песком, и свободного доступа к ним.

- Осмотрите пол на рабочем месте, который должен быть ровным, сухим, не скользким и не загроможденным заготовками, отходами и другими предметами. При необходимости произведите уборку.

- 2.13 Осмотрите горн. Убедитесь в исправности вентилятора, воздуховодов, местного отсоса зонта и надежности фиксации щитов зонта в нерабочем положении. Очистите горн от шлака. Шлак уберите в специально отведенное место.

2.14.	Обо всех обнаруженных недостатках и неисправностях оборудовании, инструментов и приспособлений доложите заведующему мастерской для принятия мер по их устранению.

Для кузнеца на молотах

2.15.	Осмотрите молот и убедитесь в исправности механизмов управления, трубопроводов высокого давления и их крепления, контрольных и сигнальных приборов, предохранительных устройств, ограждений опасных мест, а также надежности клиновых, болтовых и заклепочных соединений.

2.16.	Проверьте наличие смазки механизмов оборудования в места; интенсивного трения и при ее отсутствии смажьте эти места. При смазке

используйте положенные для этих целей средства,

- Убедитесь в наличии и исправности приспособлений (сетки, решетки и др.), предупреждающих падение деталей.

- Проверьте отсутствие трещин у штока в месте его соединения с бабой молота, у бойков, у бабы молота и в других опасных местах. Отсутствие трещин и надежность крепления бойков определяется на звук: при легком ударе (высота подъема бабы полога не более 200 мм) звук должен быть звонким, чистым, без дребезжания.

- Проверьте надежность крепления и правильность взаимного рас положения бойков. Опорные поверхности бойков должны быть параллельны и расположены горизонтально, кромки верхнего и нижнего бойков должны совпадать, крепежные клинья не должны выступать у молота более чем на 50мм.

В процессе работы допускается смещение кромки верхнего бойка относительно нижнего у молотов с массой падающих частей до 1 т - не более 3 мм, свыше 1 т - не более 6 мм.

- Подогрейте бойки и шток в месте соединения с бабой молота (особенно в холодное время) до температуры 200- 250 градусов во избежание их разрушения или преждевременного выхода из строя.

- При подогреве штока и бабы молота курками нагретого металла устойчиво располагайте их на прогреваемых частях молота.

- Газовые горелки при подогреве бойков прочно закрепите. При розжиге газовой горелки поднесите к устью горелки зажженный факел, а затем подайте газ.

- Убедитесь, что на частях молота, расположенных вверху, отсутствуют какие-либо предметы, которые могут упасть при работе молота.

- Проверьте работу молота и взаимодействие всех его механизмов на холостом   ходу,   сделав   несколько   ударов   верхним   бойком   по   доске, положенной на нижний боек и убедитесь в надежности удержания бабы в верхнем положении.

Для кузнеца ручной ковки

2.25.	Осмотрите оборудование и убедитесь в исправности наковальни, нагревательных устройств, воздуховодов и др. Наковальня должна быть надежно прикреплена к столу и устойчиво стоять  при  горизонтальном положении ее рабочей поверхности (наличника).

Для снижения шума при работе между наковальней и столом должна быть уложена листовая резина толщиной 25-30 мм.

При нормальной установке наковальни ее рабочая поверхность должна находиться над уровнем пола в пределах 650 - 800мм; расстояние между наковальней и горном должно быть не менее 1,5 м, между рядом расположенными наковальнями - не менее 4 м и от наковальни до прохода -не менее 2 м.

2.26.	Проверьте отсутствие трещин в наковальне легким ударом по ней, звук при этом должен быть чистым, звонким, без дребезжания..

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Разожгите горн:

- при розжиге газового горна вначале поднесите зажженный факел к устью горелки, а затем медленно подайте газ, после воспламенения газа медленно подайте воздух;

- при розжиге открытого горна зажгите сухие дрова и засыпьте не большим количеством угля, опустите откидные щиты зонта. Когда уголь разгорится, поднимите щиты зонта и закрепите их в нерабочем положении, добавьте необходимое количество угля и включите подачу воздуха в горн. В процессе работы загрузку горна углем производите равномерно, не допуская большого скопления газов.

3 2. Работу по нагреву поковок и ковке производите только в положенной по нормам и правильно заправленной спецодежде.

- Соблюдайте температурный режим ковки заготовок, установленный технологической документацией. Ковка пережженного или охладившегося ниже нормы металла может привести к несчастным случаям.

- Выбирайте для удержания и перемещения поковок клеши соответствующие их профилю. Губки клещей должны плотно прилегать к поковке.

- Для надежного крепления поковки в клещах наденьте на их ручки предохранительное (бандажное) кольцо.

- Перед ковкой удалите окалину с заготовки металлической щеткой, скребком или легкими ударами молотка.

- Подогрейте перед применением подвергающиеся удару инструменты. Сильно нагревшиеся во время работы инструменты охладите в бачке с чистой водой и просушите.

- Укладывайте заготовку на наковальню или боек молота так, чтобы она плотно прилегала и располагалась по центру бойка.

3.9.	Не подкладывайте под поковку подкладки, не предусмотренные технологическим процессом..

3.9.1.Для подъема и перемещения к наковальне, бойку молота коротких и тяжелых       заготовок        вручную        пользуйтесь        самозажимающими (болваночными) клещами с разведенными цевками. Эти операции выполняйте только вдвоем по команде старшего.

- Ручки инструмента при ударах держите только сбоку, а не перед собой. Не держите пальцы между ручками клещей, чтобы избежать их сдавливания.

- Наносите удары только по месту ковки и не допускайте ударов по клещам, ручкам инструмента и т.д. Перед нанесением первого удара кувалдой убедитесь, что при взмахе никого не заденете.

- При совместной работе подручный должен стоять в полуобороте к кузнецу, а не против него.

3.14.	Во время работы подавайте команду четко и коротко громким голосом "Наложи", "Бей сильно", "Бей Раз", "Бей до команды стой" и др., следите за четким их выполнением.

3.15.	Не допускайте холостых ударов кувалдой по наковальне или бойками друг о Друга, окончание ковки производите по команде "Стой", а не выносом поковки.

- Накладывайте шаблон или устанавливайте какой-либо инструмент на поковку только после предупреждения об этом подручного.

- При рубке зубило или топор устанавливайте всегда вертикально. Высота топора при рубке на молотах должна быть меньше высоты разрубаемого куска металла.

- Первые и последние удары при рубке металла наносите в пол силы.

- Отрубаемый конец заготовки направляйте от себя и в сторону, убедившись, что это не угрожает кому-либо.

- Окончательное отделение отрубаемого куска металла производите легким ударом после поворота заготовки на подрубленную сторону,

3.21.	Удаляйте окалину и обрубки с наковальни или бойка молота щетками или короткой метлой.

- Не перемещайте заготовки от горна (печи) к наковальне, молоту или с места на место бросанием, перекатыванием по полу, т.к. это приводит к травмам.

- Заготовки, отходы, поковки укладывайте в тару, на стеллажи или в штабеля, не загромождая при этом проходов.

3.24.	Не берите  незащищёнными руками  инструменты,  бывшие  в у потреблении, и не притрагивайтесь к заготовкам, поковкам, обрубкам, не проверив предварительно их температуру.

- Не оставляйте без присмотра газовый горн, включенный в работу.

- При работе на молотах.

3.26.1.	Ковку     фасонных     поковок     производите     только     после уравновешивания их на бойке.

- При обжатии поковок большой массы проверьте их правильное положение на бойке наложением верхнего бойка.

- Обработку поковок косыми раскатками или другим инструментом, действующим по наклонному положению, производите несильными ударами, при этом следите, чтобы температура металла была не ниже требующейся в соответствии с технологическим процессом.

- Переворачивайте поковку с грани на грань в темпе ударов молота, удары наносите после окончания поворота.

- Не наносите удара при ковке в вырезных бойках в том случае, когда поковка забегает на повышенную часть бойка.

- Не допускайте при протяжке металла резких ударов по пер ходкой части заготовки, отделяющей обжатую часть от необжатой.

- Не допускайте наклона заготовки при ковке (осадке) "на себя или "от себя".

3.26.8.	При   осадке   или   выравнивании   косых   торцов   заготовки располагайте ее так, чтобы наклон был вправо или влево (в сторону станины молота).

- Производите раскатку колец на оправке только одиночными ударами, нанося каждый следующий удар после полной остановки качки кольца на оправке и поворота его.

- При ковке круглых заготовок надевайте и снимайте с них патрон только после зажатия их между бойками.

- Не допускайте рубки (ломки) металла в холодном состоянии

- Пользуйтесь клещами, крючками и другими приспособлениях во всех случаях, когда закладка, удержание и снятие заготовок или изделия сопряжены с нахождением рук под бойком или близко к нему.

3.26.13.	Во время перерывов в работе опустите верхний боек в нижнее положение, заприте пусковую педаль или рычаг управления и отключите привод молота.

3.26.14.	Остановите    (выключите)    оборудование    при    появлении неисправностей  в   ходе   работы,   поставьте   в   известность   заведующего мастерской.     Не     производите     ремонтные     работы     оборудования, приспособления инвентаря, если это не входят в Ваши обязанности, эти работы должны выполнять ремонтные службы предприятия.

3.26.15.	Не  производите  осмотр,  чистку,   смазку,  удаление  окалины регулировочные ремонтные работы на оборудовании, когда оно включено Во   всех  таких  случаях  остановите   молот,   отключите   привод,   заприте пусковую педаль или рычаг управления, при этом баба молота должна находиться   в   нижнем   положении   или   располагаться   на   специальной подставке и устройстве, входящих в конструкцию молота.

- Забивку и выбивку крепежных клиньев производите с по мощью специально предназначенных для этих целей средств.

- Забивку и выбивку клиньев кувалдой производите только после того как убедитесь, что это никому не угрожает, при этом пользуйтесь специальной выколоткой с ручкой. На пути возможного вылета клина установите щит.

3.27.-3.35. Включите п.п. 3.1.-3.9. инструкции ИОТ №200.

4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.	В случае проскока, отрыва или погашения пламени в газовой горелке немедленно перекройте доступ газа к горелке, а затем подачу воздуха.

Розжиг горелки газового горна производите только после ее остывания, устранения причин, вызвавших проскок, отрыв или погашение пламени, и тщательной вентиляции топки и дымохода во избежание взрыва.

- Немедленно перекройте запорное устройство на вводе газопровода в горн при прекращении подачи газа.

- При создании аварийной ситуации или травмирования работников немедленно:

- перекройте доступ газа, а затем воздуха к горелке газового горна или перекройте воздушное дутье в открытый горн;

- отключите (остановите) электромеханическое оборудование;

- доложите о случившемся заведующему мастерской.

4.4.-4.10. Включите п.п. 4.1.-4.7. инструкции ИОТ №200.

5.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

5.1.	Остановите молот в соответствии с требованиями п. 3.26.13.

5.2.	Перекройте подачу газа и воздуха в газовый горн. Выключите воздушное дутье в открытый горн и загасите его.

5.3.-5.8. Включите п.п. 5.1. -5.6. инструкции ИОТ №200.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.