СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ ОВОЩНЫХ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР.

ИОТ -№308

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ ОВОЩНЫХ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР.

ИОТ -№308

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№308 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.Настоящая инструкция предназначена для трактористов, комбайнеров, занятых механизированной уборкой овощных и бахчевых культур.

1.2.Трактористы, помимо требований настоящей инструкции, обязаны выполнять требования инструкции № 300.

1.3.-1.6. Включите п.п. 1.2.-1.5. инструкции № 300.

1.7.К управлению комбайнами и машинами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие документы на право управления машинами.

1.8.На машинно-тракторном агрегате старшим является тракторист. 1.9.-1.19. Включите п.п. 1.6.-1.16. инструкции № 300.

1.20.Опасные состояния:

- отсутствие ограждений приводов рабочих органов;

- скользкие поверхности лестниц, площадок, их захламленность отходами.

1.21.Опасные действия:

- очистка рабочих органов при включенном двигателе и без применения специальных приспособлений;

- работа в одежде со свободно свисающими концами.

1.22.При выполнении работы используйте средств индивидуальной за щиты: комбинезон (мужчины - ГОСТ 12.4.100, женщины - ГОСТ 12.4.099), рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010), очки защитные (ГОСТ 12.4.013).

1.23.-1.26. Включите п.п. 1.17.-1.22. инструкции № 300.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.3. Включите п.п. 2.1.-2.3. инструкции № 300.

2.4. Проверьте состояние шлангов гидросистемы и надежность крепления правой и левой консолей навесного транспортера (овощной платформы).

2.5. Проверьте надежность крепления подборщика с корпусом комбайна.

2.6 Проверьте исправность двусторонней сигнализации.

- Для предотвращения случайного ослабления (перемещения) гидравлических упоров, удерживающих контейнеры при их перевозке, используйте дополнительные фиксаторы положения

- Проверьте исправность подножек, лестниц, площадок. Очистите их от грязи, мякоти плодов, овощей, стеблей растений и насухо вытрите их.

- Перед подъемом на комбайн (трактор) очищайте подошвы обуви от грязи.

- Проверьте исправность ограждений площадок и надежность фиксации в закрытом положении цепочек или планок, перекрывающих входы на площадки.

- Осмотрите тенты: убедитесь в том, что стойки и трубы не погнуты, полотно целое и надежно прикреплено к трубам.

2.12.Проверьте наличие защиты электропроводки от механических по вреждений (проводка должна быть в трубе или металлорукаве) и надежность ее крепления к конструктивным элементам комбайна (трактора).

- Проверьте наличие инструмента, специальных чистиков и крючков для очистки узлов комбайнов от ботвы, листьев и других предметов, толкателя для проталкивания овощей в бункере.

- Перед переездом к месту работы установите рабочие органы машины в транспортное положение.

2 15. В пути следования к месту работы соблюдайте Правила дорожного движения.

2.15.-2.18. Включите п.п. 2.4.-2.5. инструкции № 300.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- Установите в рабочее положение подборщик, сортировочный стол, срезающий механизм и другие рабочие органы овощеуборочных комбайнов

- Перевод  в  рабочее  положение  сортировочного  стола,  выгрузного транспортера и других механизмов осуществляйте только после того,  как убедитесь, что около места, на которое они станут, нет людей.

- Сигнал переборщикам и сортировщикам занять свои рабочие места подавайте после установки рабочих органов комбайна в исходное (рабочее) положение.

- Начинайте уборку только после того, как получите сигнал от старшего из работников о их готовности и убедитесь в том, что движение комбайна и работа его механизмов никому не угрожает.

- Очистку механизмов комбайна от ботвы, стеблей, растений, земли и иных предметов осуществляйте при остановленном двигателе и полностью остановившихся рабочих органах, специальными чистиками, надев рукавицы.

3.6 Прекратите работу в темное время суток при неисправном освещении рабочих мест сортировочной и переборочной групп.

- Во время работы машины, агрегата держите в поле зрения рабочих на площадке.

- Контролируйте положение транспортного средства (трактора с прицепной тележкой, автомобиля и т.д.) относительно комбайна при подходе, загрузке и отходе его от комбайна.

- Во время работы с транспортером следите за положением наклонной части и не допускайте самопроизвольного ее опускания.

3-10. Рабочая скорость движения трактора с навесными транспортерами для погрузки и затаривания овощей, собираемых вручную, не должна превышать 1,2 км/час.

- На подъемах с углом наклона свыше 5° навесной транспортер опустите на опорные колеса.

- Скорость транспортировки навесного транспортера не должна превышать 5 км/час, овощной платформы -10 км/час.

3.13.Не отцепляйте груженую овощную транспортную платформу от трактора.

3.14.Разгрузку овощной платформы производите только после постановки трактора на стояночный тормоз.

- При ремонте гидросистемы транспортной платформы освободите кузов от груза и установите под платформой предохранительную опору.

- Перед разъединением шлангов гидросистемы, а также при регулировочных и ремонтных работах опустите навесной транспортер на опорную стойку и установите рукоятку гидрораспределителя в нейтральное положение.

3.17.При переоборудовании универсальной платформы из сборочной площадки в кузов установите колеса платформы на максимальную ширину.

- Не допускайте укладки ящиков в два и более ярусов во избежание перегрузки подвесных стеллажей овощной платформы

- В отсоединенной от трактора транспортной платформе оба задних колеса затормозите стояночным тормозом.

3.20.-3.27. Включите раздел 3 инструкции № 300.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.  Остановите  комбайн  при  срабатывании  сигнализации,  выключите звуковой сигнал, выясните причину срабатывания сигнализации, устраните ее. Перед   возобновлением   движения   переключите   сигнализацию   в   рабочее положение.

4.2.-4.25. Включите п.п. 4.1.-4.24. инструкции № 300.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1.-5.3. Включите раздел 5 инструкции № 300.

_______________________________________________________М. И. Михайлова   __

Разработчик                            Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________И. Л. Михайлов   ___

Инженер по охране труда                Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________З. Я. Макарова______

Главный агроном                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________В. А. Леонтьев______

Главный инженер                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________М. А. Троицкий______

Главный энергетик                      Подпись                    Ф. И. О.

«____»__________________ 2007г.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.