СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАКТОРОВ И САМОХОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН.

ИОТ -№207

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРАКТОРОВ И САМОХОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН.

ИОТ -№207

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№207 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Настоящая инструкция предназначена для лиц, выполняющих ремонт и техническое обслуживание электрооборудования тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин в условиях хозяйств.

- К работам по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования тракторов и сельхозмашин допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответственное удостоверение и квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2, прошедшие медицинский осмотр.

- К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие инструктажи, вводный и первичный на рабочем месте, ознакомившиеся с особенностями и приемами безопасного выполнения работы и прошедшие стажировку под руководством опытного наставника.

- Повторный инструктаж должен проводиться не реже одного раза в три месяца.

- В процессе работы могут действовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- подвижные части производственного оборудования;

-острые    кромки,    заусенцы    и    шероховатость    на    поверхности инструментов, оборудования;

-движущиеся машины, механизмы.

1.6.	Опасные действия:

- использование оборудования, инструментов не по прямому назначению и в неисправном состоянии;

- выполнение работ вне помещения при неблагоприятных атмосферных явлениях (дождь, гроза).

1.7. При выполнении работ по ремонту электрооборудования работники должны получить средства индивидуальной защиты. - костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109);

-рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010);

-диэлектрические   перчатки,   галоши,   коврики.

2.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Осмотрите средства индивидуальной защиты, убедитесь в их исправности и соответствии вашему размеру. Наденьте спецодежду, застегните на все пуговицы, не допускайте развевающихся концов.

2.2.	Проверьте    наличие    и    исправность    инструмента,    инвентаря, измерительных     приборов,     изоляционных     конструкций     на     ручках инструмента.

2.3.	Проверьте электроинструмент:

-	затяжку винтов, крепящих узлы и детали;

- исправность редуктора путем проворачивания рукой шпинделя (при отключенном двигателе);

- состояние провода, целостность изоляции, отсутствие изломов жил;

- наличие защитных кожухов и их исправность;

- наличие заземления;

- работу на холостом ходу;

- четкость работы выключателя.

При ощущении хотя бы слабого действия тока электроинструмент отключите от сети и сдайте в ремонт.

2.4.	Соединение электроинструмента производите с помощью  штепсельных соединений. При этом проверьте контакты принудительного и опережающего включений заземляющего провода (для электроинструмента, работающего под напряжением свыше 42 В).

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- Во избежание возникновения замыкания в системе электрооборудования машины при ее ремонте пользуйтесь электрической схемой, приведенной в техническом описании и инструкции по эксплуатации машины или оборудования.

- Контрольно-регулировочные работы,  выполняемые в  помещении мастерской при работающем двигателе машин (проверка работы генератора, регулировка реле-регулятора и  т.п.),  проводите  на  специальном  посту, оборудованием отводом выхлопных газов из помещения в атмосферу.

3-3. При установке (снятии) стартера и щитка приборов предварительно отсоедините от аккумулятора провод, соединяющийся с массой.

- При   работе   и   регулировке   электрооборудования   на   тракторе (машине) во избежание короткого замыкания, пользуйтесь инструментом с изолированными ручками.

- При   работе   вблизи   крыльчатки   вентилятора   во   избежание травмирования, снимите с нее приводной ремень.

3.6.	При необходимости выполнения работ под машиной, установите ее в стороне от возможного движения транспорта, под колеса подложите предохранительные упоры.

При выполнении работ под машиной пользуйтесь деревянным лежаком, располагая его вдоль оси машины,

3.7.	При осмотре машины пользуйтесь переносной лампой напряжением не выше 42 В, а при работе в смотровой канаве - не выше 12 В.

- Не проверяйте степень заряженности аккумуляторов коротким замыканием клемм.

- При работе с электроинструментом не пользуйтесь приставными лестницами.

3.10.	Не передавайте электроинструмент другому лицу.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- При проверке работоспособности электрооборудования после ремонта или замены элементов в случае_ появления запаха горящей изоляции отключите с помощью кнопки массы электрооборудование от аккумулятора.

- В случае загорания машины в результате замыкания отключите кнопкой массы электрооборудование от аккумулятора и примите меры по тушению пожара.

Включите раздел 4 инструкции ИОТ №200.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

- Электроинструмент, защитные приспособления, ремонтный фонд сдайте на склад в установленном порядке.

- Приведите в порядок рабочее место, сложите инструменты и приспособления и обесточьте оборудование.

Включите раздел 5 инструкции ИОТ №200.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.