СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

АГРЕГАТОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТРАВЯНОЙ МУКИ И ГРАНУЛ.

ИОТ -№407

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

АГРЕГАТОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТРАВЯНОЙ МУКИ И ГРАНУЛ.

ИОТ -№407

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№407.

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

Инструкция распространяется на персонал, участвующий в обслуживании и эксплуатации стационарных агрегатов, входящих в состав пунктов или отдельных цехов по приготовлению травяной муки и гранул, и устанавливает основные требования по охране труда.

Кроме инструкции по охране труда на рабочем месте необходимо руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данных агрегатов.

1.Общие требования безопасности.

1.1. К эксплуатации агрегата допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, специально обученные и получившие удостоверение на право обслуживания данного агрегата, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда. К техническому обслуживанию электрооборудования агрегата допускаются электромонтеры не ниже третьей квалификационной группы.

К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, прошедшие стажировку в течение двух-пяти смен под руководством руководителя работ или опытного рабочего и овладевшие навыками безопасного выполнения технологического процесса.

1.2. Опасными и вредными факторами производственного процесса являются: движущиеся машины, подвижные части оборудования (сушильный барабан, транспортеры, питатель зеленой массы, приводные ремни и т. д.), повышенная температура, запыленность воздуха, шум, возможность взрыва топливной и пылевой смеси с воздухом.

1.3. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые работающим по установленным нормам, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, храниться в специально отведенных местах с соблюдением правил гигиены хранения и обслуживания и применяться в исправном состоянии в соответствии с назначением.

1.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка предприятия. Не допускается: курение, распитие спиртных напитков, присутствие на рабочем месте посторонних лиц, работа в состоянии заболевания, опьянения или наркотического воздействия.

1.5. Не допускается работа неисправными инструментами н приспособлениями, использование их не по назначению, а также замена их посторонними предметами.

1.6. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственость в порядке, установленном законодательством.

2..Требования безопасности перед началом работ

2.1. Старший (машинист) должен принять смену и провести на рабочих местах инструктаж с обслуживающим персоналом по охране труда. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения, сигнализации и связи.

2.2. Надеть проверенную и исправную спецодежду, подготовить рабочее место, освободить от посторонних предметов площадку для кормов, протереть пыль с оборудования, убрать разлившееся масло (посыпав опилками, песком) с пола. Опилки (песок) убрать в специальный несгораемый ящик.

2.3. Машинист агрегата должен убедиться в исправности узлов машины, наличии и прочности крепления защитных кожухов.

2.4. Проверить состояние режущего и дробильного аппаратов, балансировку барабана и прочность крепления ножей и молотков. При проверке необходимо закрепить режущие органы от самопроизвольного вращения.

2.5. Проверить исправность электропроводки и электрооборудования, надежность заземления корпуса электрошкафа, металлоконструкций сушильного агрегата и гранулятора.

2.6. Проверить работу машины, вентиляторов на холостом ходу, убедиться в отсутствии на рабочих органах машин посторонних предметов, надежном закрытии дверки дробилки и прижатии решета.

2.7. Убедиться в наличии и комплектности аптечки первой доврачебной помощи.

2.7. Проверить наличие воды, мыла и полотенца в умывальном помещении.

2.8. Принять рабочее место от сменщика.

3.Требования безопасности во время работы.

3.1. Пуск и остановку машин необходимо производить по сигналу старшего рабочего.

3.2. Во избежание травмирования, укладку сырья на транспортер необходимо производить, находясь сбоку от машин. Для очистки оборудования от травы, муки и гранул применять специальный инструмент—чистики с безопасной ручкой.

3.3. Заточку ножей производить в защитных очках на точиле, оборудованном козырьком.

3.4. Во избежание травмирования посторонними предметами следует находиться в стороне от направления выброса массы из дробилки. Рассыпавшуюся массу из-под барабана выгребать вилами, граблями или лопатой.

3.5. Запрещается производить какие-либо работы под поднятым лотком питателя зеленой массы без фиксации лотка подпорками.

3.5. Запрещается во время работы сушильного агрегата и гранулятора: снимать ограждения и кожухи с вращающихся и режущих частей машины и работать без них-,

открывать дверку дробилки и измельчающих барабанов до полной их остановки:

работать без местной вытяжной вентиляции у загрузочных горловин, без аспирационной системы на дробилках;

класть инструмент на оборудование, транспортеры, сырье или полуфабрикаты:

работать при неисправном вольтметре контроля загрузки.

3.6. Работы на высоте более 2 м (осмотр, ремонт, регулировка) следует производить со специальных передвижных лестниц-площадок или стационарных площадок.

3.7. Постоянно контролировать температуру электродвигателей, подшипников.

3.8. Следить за показанием приборов, подачей зеленой массы, уровнем муки в бункере и гранул в колонке, 2—3 раза в смену очищать отборщик тяжелых частиц.

3.9. Следить за герметичностью подводящих топливопроводов и перекрывающих кранов к емкости с топливом и у подогревателя теплогенератора.

3.10. Не оставлять в сушильном барабане высушенную травяную массу из-за возможности загорания при пуске агрегата.

3.11. Постоянно поддерживать чистоту на рабочем месте, в помещении: своевременно удалять разлившееся масло и горючее, не допускать скопления пыли травяной муки на крыше помещения, оконных проемах, электродвигателях и другом оборудовании.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При появлении посторонних шумов, запаха гари, выявлении неисправностей, искрения электрооборудования, появления электрического напряжения на деталях, повышенного нагрева подшипников, редукторов и других неисправностях отключить рубильник и вызвать ремонтных рабочих.

При аварийной остановке и перед повторным пуском освободить рабочие органы машины от продукта.

4.2. В случае взрыва или возникновения пожара следует немедленно остановить агрегат кнопкой «Авар. стоп», отключить элекгрооорудование от сети, перекрыть вентиль на топливопроводе сообщить о случившемся в пожарную охрану, начальнику и принять меры к ликвидации последствий взрыва, пожара в соответствии с табелем обязанностей на случай аварии.

Если невозможно отключить электрооборудование, необходимо перерезать (оборвать) провода (последовательно но одному проходу) инструментом с изолированными ручками.

4.3. Запрещается: производить работы внутри барабана и теплогенератора при температуре более 400 С и предварительно непровентилированных  объемах. Для освещения внутри агрегата необходимо применять светильники с напряжением не выше 12 В. 2<.31. При несчастном случае необходимо оказать помощь пострадавшему (самопомощь) сообщить руководителю работ о происшествии, в необходимом случае вызвать врача.

5.Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Произвести остановку агрегата в последовательности, обратной пуску, очистить оборудование, убрать рабочее место и помещение.

5.2. Выполнить требования гигиены, сдать спецодежду на хранение.

5.3. Сообщить руководителю работ о всех недостатках, имевшихся во время работы, и о ее завершении.

_______________________________________________________Е. И. Паргеева   __

Разработчик                            Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________И. Л. Михайлов   ___

Инженер по охране труда                Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________В. А. Леонтьев______

Главный агроном                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________М. А. Троицкий______

Главный энергетик                      Подпись                    Ф. И. О.

«_12_»___май___ 2007г.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«12»___МАЙ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«12»____МАЙ___ 2007г.