СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРЕБОРЩИКОВ

НА ПЕРЕДВИЖНЫХ ОВОЩЕУБОРОЧНЫХ АГРЕГАТАХ.

ИОТ -№309

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРЕБОРЩИКОВ

НА ПЕРЕДВИЖНЫХ ОВОЩЕУБОРОЧНЫХ АГРЕГАТАХ.

ИОТ -№309

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№309 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников, занятых переборкой и сортировкой овощей на овощеуборочных агрегатах.

1.2.-1.5. Включите п.п. 1.2.-1.5.   инструкции № 300.

- К работам в качестве переборщиков допускаются лица, освоившие приемы безопасного выполнения работ.

- Среди   переборщиков  назначается   старший,   который   подчиняется трактористу.

1.8.-1.18. Включите п.п. 1.6.-1.16. инструкции № 300.

1.19.Опасные состояния:

- отсутствие ограждений приводов рабочих органов и рабочих площадок;

- скользкие поверхности лестниц, площадок.

1.20.Опасные действия

- очистка рабочих органов при включенном двигателе и без применения специальных приспособлений;

- подъем (спрыгивание) на (с) движущийся агрегат;

- работа в одежде со свободно свисающими концами.

1.21.При выполнении работы пользуйтесь средствами индивидуальной защиты: комбинезоны (мужчины - ГОСТ 12.4.100, женщины - ГОСТ 12.4.099);

рукавицы   комбинированные  (ГОСТ   12.4.010);   очки   защитные   (ГОСТ 12.4.013).

1.22.Не употребляйте а пищу немытые овощи.

1.23.-1.28. Включите п.п. 1.12.-1.22. инструкции № 300.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.3. Включите п.п. 2.1.-2.3. инструкции № 300.

- Осмотрите рабочее место. Проверьте исправность подножек, лестниц, площадок. Очистите их от грязи, мякоти плодов, овощей, стеблей растений и насухо вытрите их.

- Проверьте исправность ограждений площадок, надежность фиксации в закрытом положении цепочек или планок, перекрывающих входы на площадки.

- Осмотрите тент. Убедитесь в том, что стойки и трубы не погнуты, полотно целое и надежно прикреплено к трубам.                                                                     з,

- Перед подъемом на комбайн (агрегат) очистите подошвы обуви от грязи.

- Проверьте наличие и надежность ограждений подвижных частей стола, мест набегания лент на барабаны и ролики, цепей на звездочки.

2.9 Проверьте наличие чистиков и крючков для очистки транспортеров и толкателя для проталкивания овощей в бункере.

2.10.-2.12. Включите п.п. 2 4.-2.6. инструкции № 300.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Перед пуском машины (агрегата) в работу (в начале гона и после вынужденной остановки в борозде) старший по агрегату должен убедиться в том, что обслуживающий персонал находится на своих местах, вход на площадку закрыт оградительной планкой или цепочкой, у машины и под машиной нет людей, и подать сигнал трактористу.

3.2.Сигнал о включении машины и начале движения подает только старший по агрегату - комбайнер (машинист). В случае экстренной остановки машины сигнал может подать каждый из работающих на агрегате..

3.3.Работу на переборочных столах (удаление стеблей растений и случайно попавших предметов) проводите в рукавицах.

3.4.Не сбрасывайте под ноги нестандартную продукцию и другие отходы сортировки. Направляйте их в специальные щели.

3.5.Разравнивайте овощи в бункере только при заглушённом двигателе агрегата.

- Разравнивайте продукцию в кузовах и контейнерах транспортного средства только при остановленном комбайне, транспортном средстве

- При пробуксовывании транспортерной ленты, переполнении бункера или контейнера транспортного средства подайте трактористу звуковой сигнал.

- Очищайте транспортер только с разрешения тракториста при отключенном приводе транспортеров и заглушённом двигателе комбайна (трактора) Очистку производите чистиками и крючками, надев рукавицы комбинированные.

- Поднимайтесь на площадку комбайна и сходите с нее только с разрешения тракториста и при остановленном комбайне.

3.10.Не ходите по площадкам и лестницам, не сидите на перилах и лестницах во время движения комбайна.

3.11.Не включайте какие-либо механизмы комбайна.

3.12.Не находитесь на комбайне при его переездах, а также впереди движущегося комбайна.

3.13.-3.20. Включите раздел 3 инструкции № 300.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При появлении дыма, запаха гари, пламени, необычного шума или вибрации включите звуковую сигнализацию. Сообщите трактористу о случившемся. В дальнейшем действуйте по его указанию.

4.2.-4.24. Включите п.п. 4.1.-4.24. инструкции № 300.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Сдайте инвентарь на хранение в установленном порядке.

5.2.-5.4. Включите   раздел   5   инструкции № 300.

_______________________________________________________М. И. Михайлова   __

Разработчик                            Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________И. Л. Михайлов   ___

Инженер по охране труда                Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________З. Я. Макарова______

Главный агроном                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________В. А. Леонтьев______

Главный инженер                        Подпись                    Ф. И. О.

_______________________________________________________М. А. Троицкий______

Главный энергетик                      Подпись                    Ф. И. О.

«____»__________________ 2007г.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.