Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ПЕРСОНАЛА, ЛБСЛУЖИВАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОКРАНБАЛКИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ С ПОЛА

г

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002г.

протокол №__________________					       __________________ 2002_г.

## ИНСТРУКЦИЯ № ___

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА,

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОКРАНБАЛКИ,

УПРАВЛЯЕМЫЕ С ПОЛА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К управлению электрокранбалкой, управляемой с пола, допускаются лица не моложе 18 лет ,прошедшие медицинское обследование ,обучение в установленном порядке ,прошедшие проверку знаний в комиссии и получившие удостоверение на право управления кранбалкой.

  - При совмещении данной работы с обвязкой, строповкой грузов, рабочий должен предварительно пройти обучение управления кранбалкой.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Наружным осмотром с пола цеха проверить состояние подкрановых путей, наличия концевых выключателей, исправность металлоконструкций пульта управления и заземления.

  - Включив рубильник вхолостую, проверить работу тормозов, концевых выключателей, пульта управления. Пульт должен надежно подвешиваться на тросе.

  - Проверить состояние строп и чалок ,их освидетельствования и грузоподъемность.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Рабочий должен знать точно вес поднимаемого груза. В случае, если он сам не может определить близок ли вес груза к максимальному для данной кран-балки, необходимо обратиться к мастеру для уточнения этого вопроса.

  - Рабочий обязан правильно обвязать груз ,проследив за тем ,чтобы не было проскальзывания строп, и груз был уравновешен.

  - Запрещается поднимать и транспортировать груз на проволочных скрутках.

  - Перед подъемом и перемещении груза рабочий обязан осмотреть место складирования, наличие прохода к нему и предупредить людей работающих в зоне перемещаемого груза.

  - При перемещении груза рабочий должен следовать за перемещаемым грузом.

  - Если мотор тельфера с одного нажима кнопки пульта не тянет, повторные подъемы запрещаются.

  - При укладке груза не загромождать проходы цеха ,подходы к электросборкам, рубильникам.

  - Запрещается поднимать и опускать груз на оттяжку

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении неисправности механизмов кранбалки, передвижения крана, тельфера, пускового аппарата и др. неисправностей, которые могут привести к аварийной ситуации, рабочий должен:

  - по возможности опустить груз;

  - приостановить дальнейшую работу крана до устранения неисправностей;

  - поставить в известность руководителя работ;

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Поднять крюк в верхнее положение.

  - Установить кранбалку у ремонтной площадки.

  - Выключить рубильник, закрыть рукоятку рубильника на запор.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по охране труда