ОАО «Энергетик»

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

г. Клин

2001 г.

СОГЛАСОВАНО:					                                 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 		                     Директор ООО «Энергетик»

ООО «Энергетик»			                                    Танель Ю.Г.

В.Ю. Кривушкова

Протокол №

___________________2001 г			                    _____________________2001 г

ИНСТРУКЦИИЯ №

## ОХРАНА ТРУДА ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.К работе в должности электромонтера  по обслуживанию светильников допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований и безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности, имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику.

После проверки знаний безопасных способов производства работ электромонтеру выдается соответствующее удостоверение. В дальнейшем знания рабочими правил техники безопасности проверяются ежегодно.

1.2. Каждый электромонтер по обслуживанию светильников должен хорошо знать правила технической эксплуатации электроустановок и иметь соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

1.3. Электромонтер  по обслуживанию светильников обязан строго выполнять правила техники безопасности, установленные для персонала, обслуживающего электросети и электротехнические установки.

1.4. Необходимо строго выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на строительстве.

1.5. При получении производственной травмы необходимо прекратить работу, известить об этом мастера и обратиться в медпункт (медсанчасть).

1.6. Заметив нарушение правил техники безопасности другими рабочими или опасность для окружающих, нельзя оставаться безучастным, следует предупредить рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

1.7. Электромонтер по обслуживанию светильников должен соблюдать требования безопасности:

б) правила пожарной безопасности;

в) правила личной гигиены.

1.8. Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

1.9. При следовании к месту работы и обратно на автомашинах строго соблюдать правила перевозки людей на автомашине и выполнять команды старшего по машине.

1.10 Электромонтер по обслуживанию светильников должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.11. Электромонтер по обслуживанию светильников вправе не выполнять указаний администрации, если они противоречат требованиям безопасности данной инструкции.

1.12. Электромонтер допускается до работы при наличии следующих средств защиты:

комбинезон; рукавицы комбинированные, ботинки кожаные с металлическим подноском .

В зимнее время:

куртку хлопчатобумажную на утепленной подкладке,  брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

2.1. Электромонтер по обслуживанию светильников обязан привести в порядок спецодежду: застегнуть или обхватить широкой резинкой обшлага рукавов; заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

2.2. Необходимо осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать мешающие работе предметы; проверить исправность рабочего инструмента и расположить его в удобном и безопасном для пользования порядке.

2.3. При приеме смены просмотреть журнал, в который записываются все неполадки, замеченные в предыдущей смене.

2.4. Проверить, произведены ли на линии необходимые отключения и приняты ли меры, исключающие возможность подачи напряжения к месту работы.

2.5. Получить необходимые защитные средства (диэлектрические перчатки, галоши, предохранительный пояс, коврики и т.п.) и проверить их исправность. Не разрешается пользоваться непроверенными защитными средствами и с просроченным сроком действия.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работать можно только исправным инструментом и применять его по прямому назначению. Рукоятки инструмента должны иметь защитную изоляцию.

3.2. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:

-при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;

-при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или приставной деревянной лестницы.

-в остальных случаях следует отключать и заземлять все подвешенные на опоре провода и работу выполнять по наряду.

3.3.  При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до отключения ее от общей схемы светильника следует предварительно отсоединить от сети питание провода и разрядить статические конденсаторы (независимо от наличия разрядных резисторов).

3.4. Устанавливаться должна только исправная электрическая арматура. Собирая арматуру , не допускать прикосновения ее корпуса (патрона, выключателя) токоведущих частей. Снимая осветительную арматуру для чистки, необходимо предварительно ее обесточить

3.5. Плавкие вставки предохранителей следует менять при снятом напряжении. В случае невозможности снятия напряжения менять вставки трубчатых и пробочных предохранителей разрешается под напряжением, но со снятой нагрузкой. При этом смену вставок трубчатых предохранителей следует производить в предохранительных очках и диэлектрических перчатках, стоя на изолирующем основании или в диэлектрических галошах.

3.6. Запрещается оставлять оголенные без изоляции концы проводов даже без напряжения.

3.7. Запрещается работать на столбах без предохранительного пояса. На высоте необходимо работать только с исправных лесов или лестниц. Лестницы-стремянки должны иметь крючья, не позволяющие им произвольно раздвигаться во время работы.

Высота приставной лестницы или стремянки не должна превышать 5 м. Не разрешается производить работы с приставной лестницы, стоя на ступени, находящейся менее 1 м от верхнего конца лестницы.

3.8.. Запрещается прокладывать изолированные провода непосредственно по дереву без изолирующих опор, подвешивать провода на гвоздях, устраивать проходы без прокладки эбонитовых трубок и т.п.

3.9. Работая на высоте, нельзя бросать ничего вниз. Запрещается оставлять на лесах незакрепленные инструменты и материалы.

3.10. Запрещается находиться под поднятым грузом.

3.11. При фазировке воздушных линий необходимо надевать защитные очки.

3.12. Изоляция электропроводки всегда должна быть исправна. Нельзя оставлять под напряжением электропроводку с поврежденной изоляцией.

3.13. При работе с электрифицированным инструментом  корпус электродрели, напряжение которой превышает 42 В, должен быть надежно заземлен (занулен).

При работе с электродрелью следует пользоваться диэлектрическими перчатками и резиновым токонепроводящим ковриком, работать электроинструментом с приставных лестниц запрещается.

3.14. Пробивая каменную стену, необходимо надевать защитные очки.

3.15. Необходимо строго выполнять требования предупредительных плакатов.

3.16. Запрещается во время грозы производить .работы (ремонт и монтаж) на воздушных линиях.

3.17. При выполнении специальных работ электрики должны строго выполнять Правила технической, эксплуатации безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.Аварийные работы под напряжением не выше 380 В допускаются лишь в виде исключения в присутствии наблюдающего второго электромонтера, имеющего соответствующую группу, при этом работающий электромонтер должен:

- пользоваться диэлектрическими галошами или стоять на изолирующем основании; при прикосновении к токоведущим частям одной фазы не касаться токоведущих частей других фаз; в случае прикосновения к токоведущим частям не касаться окружающих предметов, стен, перегородок, труб, балок и т.п.;

- не прикасаться к людям, стоящим на неизолированном полу или земле.

4.2. При возникновении пожара нужно немедленно выключить линию, а затем производить тушение.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Электромонтер обязан привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент, приспособления и индивидуальные защитные средства в предназначенные для этого места.

5.2. Сообщить мастеру и сменщику о всех неисправностях и неполадках, замеченных в процессе работы и о принятых мерах.

5.3. Сдать дежурство сменщику под расписку в журнале с отметкой о незаконченных работах, недостатках и об объеме работ, выполненных за смену.

Инструкцию составил:

Мастер участка                                           Козлов С.А.

Согласовано:

Инженер по охране труда                            Катков В.П.