Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ГТС

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002_г.

протокол №__________________					       __________________ 2002_г.

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ГТС

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам по обслуживанию систем передач городских телефонных сетей (СП ГТС) допускаются ляда, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний правил по охране труда и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, а для некоторых видов работ - не ниже 17.

  - Работники ГТС обязаны:

    - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

    - Знать и соблюдать правила по охране труда при работах на предприятиях телефонной связи в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать III группу по электробезопасности;

    - Знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями до обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и другое), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

    - Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения, хорошо известны;

    - Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

    - Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

  - При обслуживании оборудования возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара, ожога алектродугой;

- - проникновение взрывоопасных газов через шахту;

- - возникновение вредных веществ (паров бензина, аэрозоли свинца);

- - пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;

- - недостаточной освещенности рабочей зоны;

- - опасности возникновения пожара;

- - падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;

- - падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка иди взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам специальную одежду (халат) и технологическую обувь (тапочки), не допуская, чтобы полы халата были распахнуты, но и не стесняли движения.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности необходимого инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

  - Проверить состояние общего и рядового освещения.

  - Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в круг обязанностей работника.

  - Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить старшему смены для принятия мер к их полному устранению.

  - Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви и применять индивидуальные средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам.

  - Обслуживание приборов, расположенных в верхних частях стативов, производить только с исправных промаркированных стремянок.

  - Устанавливать стремянку необходимо прочно, проверив устойчивость ее установки перед подъемом. Стремянки высотой от 1,3м должны быть оборудованы упором.

  - Работать с двух верхних ступеней лестниц-стремянок, не имеющих перил или упора, а также находиться на ступеньках более чем одному человеку запрещается.

  - Замену сигнальных ламп на общестанционном табло следует производить со стремянок высотой не менее 2 м.

  - Нельзя оставлять на стремянках незакрепленные предметы и бросать их вниз.

  - Подвижные с верхним роликовым скольжением стремянки (лестницы), используемые при работах в двухъярусных кроссах, должны быть закреплены стопорными устройствами.

  - Смену индивидуальных предохранителей надо производить только одной рукой, а второй или частью тела не касаться заземленных конструкций.

  - Смену рядового предохранителя должны производить два работника, один из которых должен стоять внизу у стремянки, с обязательным выполнением требований п.З.8.

  - При снятии с рабочих мест блоков питания конденсаторы фильтров этих блоков должны быть предварительно разряжены.

  - При смене индивидуальных предохранителей на стативе следует пользоваться клещами с изолирующими рукоятками.

  - Все ремонтные работы на несъемных приборах стативов, чистка монтажа, предохранительных рамок, ключей и прочего следует производить при снятии стативных предохранителей.

  - Перед стойками оборудования, которые имеют напряжения свыше 42В переменного тока и 110В .постоянного, должны быть положены диэлектрические ковры.

  - На всех кожухах и крышках оборудования, закрывающих контакты с напряжением 42В переменного тока, должен быть нанесен знак электрического напряжения для предупреждения обслуживающего персонала об опасности поражения электротоком.

  - Работы по ремонту аппаратуры уплотнения необходимо производить при снятом напряжении, если напряжение снять невозможно, то работы выполняются не менее чем двумя лицами с обязательным соблюдением всех мер безопасности.

  - Для защиты от ожогов при смене радиоламп в аппаратуре обслуживающий персонал должен пользоваться хлопчатобумажными перчатками и специальными ключами и приспособлениями.

  - Руки, одежда и обувь персонала должны быть сухими.

  - Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

  - При внешнем осмотре электроинструментов и приборов необходимо обратить внимание на целостность изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей, при неисправности изоляции пользоваться электроприборами нельзя.

  - Проверка на отсутствие замыкания на корпус и состояние изоляции доданы производиться специально назначенным лицом не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Длина шлангового провода для подключения понижающего трансформатора к сети не должна превышать 2 м.

  - Корпуса переносных бытовых и измерительных приборов, понижающих трансформаторов на напряжение 220В должны быть заземлены.

  - Для пайки следует применять электропаяльники на напряжение не свыше 42В.

  - Пользоваться надо подсветками на 60В постоянного напряжения и не выше 42В переменного при условии, что корпус подсветки выполнен из изоляционного материала и имеет защитный экран.

  - При производстве работ по пайке приборов припоем в регулировочных мастерских должны быть специальные столы, оборудованные местным отсосом (вытяжкой), электроосвещением и огнестойкой подставкой для паяльника, тарой для сплавов и флюсов.

  - При выполнении работ на технологическом оборудовании нахождение других работников в непосредственной близости от места пайки запрещается.

Процессы пайки сопровождаются загрязнением воздушной среды вредными веществами. Происходит загрязнение свинцом поверхностей и кожи рук, а также полости рта.

При выполнении пайки на нефиксированных рабочих местах необходимо пользоваться поддонами для размещения на них паяльников, припоя и других материалов.

  - При работах на оборудовании, имеющем дистанционное питание (ДП).

    - Снимать и переставлять дудки в цепях ДП необходимо в диэлектрических перчатках, стоя на диэлектрическом ковре или в диэлектрических галошах.

    - У ячеек щита линейных переключений, кросса и бокса, на которых заводятся кабели с ДП, должны быть положены диэлектрические ковры и висеть плакат: "Опасно - высокое напряжение". На крышках и чехлах оборудования с ДП должен быть знак электрического напряжения. При выполнении кроссировок, измерений или других работ следует предваритально проверить при помощи индикатора напряжения отсутствие постороннего напряжения. Все работы надо проводить с применением инструмента с изолирующими рукоятками.

    - Штифты вводно - коммутационного оборудования ДП, находящегося под напряжением, должны быть заключены в изоляционные трубки, а гнезда - закрыты защитными изолирующими крышками.

    - Выдавать наряд или давать распоряжение на производство работ имеют право лица инженерно-технического персонала с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 4-ой (приложение и 3).

    - Перечни работ, выполняемые без снятия напряжения ДП, даны в приложении № 4.

    - Снимать напряжение ДП имеет право инженерно - технический работник, за исключением случаев аварии на кабеле, когда питание снимается немедленно работником смены.

    - Для обеспечения надежного снятия напряжение ДП необходимо в цепи ДЛ сделать дополнительный водимый разрыв путем снятия дужек на вводном устройстве стойки линейного тракта, или помощи которых коммутируется напряжение ДП со станционных пар на линейные.

    - Напряжение на блоке ДП снимается при помощи тумблера, на который вывешивается плакат: "Не включать - работают люди".

    - Включение напряжения ДП производится после окончания работ по сообщению, передаваемому производителем работ.

    - Включать напряжение ДП и снимать предупредительный плакат может только лицо, повесившее плакат.

    - Все сообщения производителя работ должны быть записаны обслуживающим персоналом в оперативном журнале с указанием времени выключения и включения ДП.

    - Об окончании работ обслуживающий персонал непосредственно или по телефону сообщает лицу, отдавшему распоряжение.

  - При работах на оборудовании, имеющем лазерный генератор:

    - На кожухе лазерного генератора должен быть нанесен знак лазерной опасности, установлен класс лазера, в зависимости от которого, должен быть определен порядок его обслуживания.

    - При работе оборудования оптические выходы блоков, если к ним не присоединен кабель, должны быть закрыты заглушками.

    - Установку и смену блоков необходимо производить только при снятом напряжении.

    - При использовании приборов, содержащих лазерный генератор, запрещается непосредственно наблюдать за его работой, чтобы избежать попадания в глаза импульсного оптического излучения.

    - Обслуживающему персоналу запрещается: визуально наблюдать за лазерным лучом и направлять излучение лазера на человека.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции, правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководители. В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

  - Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, .доложить о случившемся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью .для жизни и здоровья людей.

  - При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения.

Отключение оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток. При этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место, или надеть диэлектрические перчатки.

  - При возникновении пожара в техническом помещении немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

  - При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте необходимо немедленно прекратить работу и доложить старшему смены.

  - При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом и приборами или перерыве в работе, они должны быть отключены от электросети.

  - . При обнаружении запаха газа надо немедленно вызвать аварийную газовую службу, сообщить руководству предприятия, организовать эвакуацию из здания АТС персонала, не включать и не выключать токоприемники, обеспечить естественную вентиляцию помещения.

  - При обнаружении на линиях связи постороннего высокого напряжения персонал обязан предупредить об этом руководство и персонал на другом конце линии, на линии вывешивается плакат "Стой. Напряжение".

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления. Выключить электроинструменты и приборы.

  - Сообщить сменщику (старшему смены) обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранении.

  - Спецодежду (халат и тапочки) нужно убрать в специально отведенное место.

  - Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. В случае выполнения работ, связанных с пайкой сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук произвести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ

Приложение № 1.

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СТРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

| №№ п/п | Наименование | Срок носки, месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| 2 | Тапочки кожаные | 12 |
| 3 | Галоши или боты диэлектрические | Дежурные |
| 4 | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
| 5 | Очки защитные | До износа |

Приложение № 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

САНИТАРНО – БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

| Группа производственного процесса | Умывальные | Гардеробные |
| --- | --- | --- |
| 1а | 1 кран на 7 чел. | Шкаф в производственном помещении с плечиками для уличной одежды |

Приложение № 3.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ С ОБОРУДОВАНИЕМ С ДП

ПО РАСПОРЯЖЕНИЯМ И В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- По распоряжениям:

  - Выполнение кроссировок на рамках кабелей соединительных линий с ДП.

  - Работа, проводимая на боксах соединительных линий.

  - Измерения электрических параметров кабелей с ДП.

  - Работы по замене блоков (плат) ДП.

  - Работы на вводной панели.

  - Работы по проверке устройств питания.

- В порядке текущей эксплуатации:

  - Проверка исправности соединительных линий.

  - Исправление случайных небольших повреждений в кроссе.

  - Осмотр и чистка рамок кросса.

  - Измерение параметров и паспортизация систем.

  - Проверка работы сигнализации.

  - Проверка переговорно - вызовного устройства.

  - Работа на панели обслуживания.

  - Проверка стоек аппаратуры в режимах "на себя", "друг на друга".

  - Обнаружение и устранение незначительных неисправностей в аппаратуре.

Приложение № 4.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ДП

- Все работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (раздела 2, приложения № 3).

- Выполнение кроссировок неуплотняемых пар кабелей соединительных линий.