Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КООРДИНАТНЫХ АТС

г.

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						     УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 					Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.				    «____»________________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

# ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КООРДИНАТНЫХ АТС

- ОБЩИЕ ТРЕВОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам в автоматных залах координатных автоматических телефонных станций (АТС) допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний правил по охране труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже 3-ей.

  - Электромонтер АТС обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- знать и соблюдать правила по охране труда при работах на предприятиях телефонной связи в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать 3-ю группу по электробезопасности;

- знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянные лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент с изолирующими ручками, индикатором напряжения, защитные очки);

- выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденные администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

- знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

- соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

  - При обслуживании автоматических телефонных станций возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара, ожога электродугой;

- проникновение взрывоопасных газов через шахту;

- возникновение вредных веществ (паров бензина, аэрозоли свинца);

- пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- падения с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;

- падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования)

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещают непосредственного руководителя.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Р.Ф.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам спецодежду и технологическую обувь (тапочки), не допуская свисания концов и стеснения при движении.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

  - Проверить состояние общего и рядового освещения.

  - Не производить какие-либо работы по ремонту приспособлений, инвентаря, и др., если это не входит в круг обязанностей работника.

  - Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре рабочего места, доложить старшему смены (старшему инженеру) для принятия мер к их полному устранению.

  - Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви и применять индивидуальные средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам.

  - Обслуживание приборов, расположенных в верхних частях штативов, проводить с исправных промаркированных стремянок.

  - Установить стремянку необходимо прочно, проверив устойчивость ее установки перед подъемом. Стремянки высотой от 1,3м должны быть оборудованы упором.

  - Работать с 2-х верхних ступеней лестниц – стремянок, не имеющих перил или упора, а также находиться на ступенях более чем одному человеку запрещается.

  - Замену сигнальных ламп на общественном табло следует производить со стремянок высотой не менее 2м.

  - Нельзя оставлять на стремянках незакрепленные предметы и бросать их вниз.

  - Подвижные с верхним роликовым скольжением стремянки (лестницы, используемые при работах в двух ярусных кроссах, должны быть закреплены стопорными устройствами.).

  - Смену индивидуальных предохранителей надо производить только одной рукой, а второй или частью тела не касаться заземленных конструкций.

  - Смену рядового предохранителя необходимо производить двумя лицами, одно из которых должно стоять внизу у стремянки, с обязательным выполнением п.3.8.

  - Замену рядовых предохранителей необходимо производить при снятой нагрузке.

  - Все ремонтные работы на съемных приборах стативов, чистка монтажа, предохранительных рамок, ключей и прочего оборудования следует производить при снятых стативных предохранителях.

  - При смене индивидуальных предохранителей на стативе следует пользоваться плоскогубцами с изолирующими рукоятками.

  - Перед стойками оборудования, которые имеют напряжение свыше 42В переменного тока и 110В постоянного, должны быть положены диэлектрические коврики.

  - На всех кожухах и крышках оборудование, закрывающих контакты с напряжением 42В переменного тока, должен быть нанесен знак электрического напряжения для предупреждения обслуживающего персонала об опасности поражения электрическим током.

  - При профилактическом осмотре и устранении случайных поражений в МКС до начала работ заблокировать МКС и снять приборный предохранитель. Работу выполнять только с использованием инструмента с изолирующими ручками и использованием диэлектрического коврика.

  - На АТСК типа КИК-20Т съем плат для выявления повреждений, проведения монтажных и др. работ производить двумя лицами, а доставку плат к рабочему столу – на тележках (если в смене работают только женщины.).

  - Устранение повреждения и ремонт УАК производиться только при полном снятии напряжения инженером автозала.

  - Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

  - При внешнем осмотре электроинструментов и приборов необходимо обратить внимание на целостность изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей.

  - Проверка на отсутствие заземления на корпус и состояние изоляции производиться специально назначенным лицом не реже 1-ого раза в 6 месяцев.

  - Длина шлангового провода для подключения понижающего трансформатора к сети не должна превышать 3м.

  - Корпус переносных бытовых и измерительных приборов, понижающих трансформаторов на напряжении 220В должны быть заземлены.

  - Для пайки следует применять электропаяльники на напряжение не выше 42В.

  - Пользоваться надо подсветками на 60В постоянного напряжения и не выше 42В переменного тока при условии, что корпус подставки выполнен из изоляционного материала и имеет закрытый экран.

  - При производстве работ по пайке приборов припоем в регулировочных мастерских должны быть специальные столы, оборудованные местным отсосом (вытяжкой), электроосвещением и огнестойкой подставкой для паяльника, тарой для сливов и флюса.

  - При выполнении работ на технологическом оборудовании нахождение других работников в непосредственной близости от места пайки запрещено.

Процессы пайки сопровождаются загрязнением воздушной среды вредными веществами. Происходит загрязнения свинцом поверхностей и кожи рук, а также полости рта.

При выполнении пайки на нефиксированных рабочих местах необходимо пользоваться поддонами для размещения на них паяльников, припоя, др. материалов.

  - Крышки МКС следует снимать и одевать с большой осторожностью, чтобы исключить возможность их падения на персонал.

  - Двери и окна автозала необходимо держать всегда закрытыми.

  - Руки, одежда и обувь персонала должны быть всегда сухими.

  - При работе в кроссе:

- Во время грозы производить работы на щитках переключений запрещается.

- При перегорании термической катушки надо проверить индикатором напряжения отсутствие постороннего напряжения на линии. Если оно имеется, необходимо поставить изоляцию. Замену термической катушки производить только при отсутствии постороннего напряжения.

- Соединительные и абонентные линии в случае попадания на них постороннего напряжения следует отсоединять от станционного оборудования при помощи разъединителя (фибровая прокладка или вилка из изоляционного материала)

- Работники кросса должны предупредить линейного электрика о наличии постороннего напряжения на линии. После устранения повреждения надо проверить индикатором напряжения отсутствие постороннего напряжения на линии.

- На карточках абонентных воздушных линий, имеющих пересечения с линиями электропередач, должна быть сделана об этом соответствующая пометка.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции и правил охраны труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю. В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

  - Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившимся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

  - При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, в случаях работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования произвести с помощью выключателей, развила штемпельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолирующими ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим предметом, не проводящим электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место, или надеть диэлектрические перчатки.

  - При возникновении пожара в техническом помещении следует немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную охрану по Т-01.

  - При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте необходимо немедленно прекратить  работу и доложить старшему по смене.

  - При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом или перерыве в работе электроинструмент должен быть отключен от электросети.

  - При обнаружении запаха газа надо немедленно вызвать аварийную газовую службу, сообщить руководству предприятия, организовать эвакуацию из здания АТС персонала, не включать и не выключать токоприемники, обеспечить естественную вентиляцию помещения.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

  - Сообщить сменщику (старшему по смене) обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.

  - Спецодежду необходимо убрать в специально отведенное место.

  - Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, прополоскать рот. В случае выполнения работ, связанных с пайкой, сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук провести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ