Наименование инструкций

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ И РАБОТАХ НА ОПОРАХ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			Руководитель организации

«____»________________ 2002г.

протокол №__________________				       _________________2002 г.

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ И НА ОПОРАХ  ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К электромонтажным  работам  и работам по обслуживанию и ремонту воздушных электролиний допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда, стажировку и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-ей.

  - Персонал при выполнении электромонтажных работ и работ  по обслуживанию воздушных  электролиний  обязан:

    - Знать и соблюдать правила по охране труда при работах на воздушных линиях связи в объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать квалификационную группу по электробезопасности;

    - Знать технологию ведения работ;

    - Знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ, средствами защиты;

    - Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо ему известны;

    - Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев:

    - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

    - Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

    - Проходить периодический медицинский осмотр согласно приказу Минздрава Р Ф № 90 от 14.03.96 г

    - Проводить работы согласно требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

    - Использовать спецодежду и спецобувь, выданную согласно отраслевых норм.

  - При обслуживании воздушных линий связи возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

  - Опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара, ожога электродугой;

    - Работа вблизи и на пересечениях с воздушными линиями электропередач;

    - Работа в зоне действующих транспортных магистралей;

    - Недостаточной освещенности рабочей зоны;

    - Работа на высоте;

    - Падения с высоты персонала и предметов.

    - Работа с вредными веществами (эпоксидные смолы, антисептики, изолирующие лаки).

    - Работа на воздушных электролиниях  запрещается:

- во время грозы и при ее приближении;

- при скорости ветра более 15м/сек;

- при снегопаде;

- при буране.

    - Работа, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, выполняется единолично с записью в журнале выполняемых работ.

    - При выполнении работ по распоряжениям' и по нарядам должны выполняться в полном объеме организационно-технические мероприятия.

    - Каждое распоряжение на работу с необходимым перечнем: организационно-технических мероприятий должно быть записано в оперативном журнале лично лицом, отдавшим распоряжение, или по его указанию лицом оперативного персонала.

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ.

  - Получить задание от мастера.

  - Перед началом работы на опоре проверить у когтей крепления серпа и стремянки исправность зубьев ремней, застежек, у пояса – исправность карабина, целостность ремней, цепи.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности необходимого инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения. Инструмент электромонтера должен находиться в сумке.

  - Надеть специальную одежду, специальную обувь, соответствующую характеру предполагаемой работы, подогнать их не допуская стеснения при движении.

  - Перед подъемом на опору убедиться в ее прочности.

  - Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать метающие работе предметы. Рабочий инструмент и приспособления, вспомогательный материал разложить в удобном и безопасном порядке.

  - Подъем на опору и работы на опоре производить только после закрепления на опоре цепью пояса и укрепления когтей в установленном положении.

  - При работе на опоре с применением антисептиков, пользоваться брезентовым костюмом.

  - Поднявшись на опору необходимо с помощью индикатора убедиться в отсутствии на проводках постороннего напряжения.

  - При работе на опоре нужно располагаться с внешней стороны по отношению проводам, на которых производится работа.

  - Для выправки опор использовать тяговые механизмы и оттяжки, которые укрепляются на опоре с автовышки.

  - Подачу инструмента и приспособлений работающему на высоте следует производить по принципу бесконечной веревки, к середине которой привязывается необходимый инструмент.

  - Во избежание несчастных случаев не следует:

- подниматься на подгнившую опору без предварительного укрепления специальными опорами;

- подниматься на наклонную, неукрепленную или пришедшую в негодность опору;

- работать на опоре одновременно двум электромонтерам;

- откапывать опору, кантовать или поправлять ее, снимать хомуты со старой приставки, или устанавливать новую приставку к опоре, на которой находится электромонтер;

- работать под напряжением, при тумане, дожде, снегопаде, в темное время суток;

- размещать инструмент на траверзах, подвешивать его на проводах.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви, применять индивидуальные средства защиты, положенные на данном рабочем месте по действующим нормам.

3.2..Работы с отключением ВЛ 0,3кВ выполняются при необходимости замены жгута проводов, при разъединении или соединении проводов на линиях, проходящих во взрывоопасных зонах.

3.3.Без снятия напряжения на ВЛ 0,3 кВ могут выполняться работы по:

-замене опор  и их элементов, линейной арматуры;

-перетяжке проводов;

-подключению или отсоединению ответвлений к электроприемникам;

-замене соединительных, осветительных и натяжным зажимам;

замене участка или восстановлению изоляции отдельного фазного провода

- 3.4.Подвеска проводов:

- -перед размоткой проводов должны быть удалены все оставшиеся после вырубки просеки, кусты и сучья, мешающие размотке;

-при размотке провода следить, чтобы провод не зацепился за какой-либо предмет;

-провода должны быть подняты и закреплены на высоте, мешающей проезду транспорта;

-при подвеске проводов в населенных пунктах и на пересечении с дорогами для предупреждения водителей и пешеходов по обе стороны, на встречу движению транспорта на расстоянии 100м от места производства работ, должны быть выставлены сигнальщики с флажками, а также установлены предупредительные знаки «Дорожные работы» на расстоянии 5-10м от места производства работ;

-подвеска проводов через железнодорожное полотно должна быть согласовано с Администрацией железной дороги.

3.5.Сварка проводов:

- -сварщик должен находиться от свариваемого провода на расстоянии не менее 0,5м;

-при сварки холодным способом в качестве индивидуальных защитных средств используют рукавицы и защитные очки;

-сварка с автовышки должна производиться не менее, чем двумя лицами, один из которых должен быть наблюдателем;

3.6.При сварке термитным способом:

- -не сгоревшую термитную спичку следует класть в специальное корытце, которое подвешивается на плечо сварщика;

-сгоревший патрон следует сбивать с провода в корытце в направлении от себя;

-запасные термитные патроны должны храниться в специальной металлической коробочке, в рабочей сумке;

-при переноске и перекладке ящиков с термопатронами не допускать сильных толчков и падений;

3.7.Демонтаж проводов:

- -провода с опор следует снимать последовательно, в первую очередь снимаются нижние провода, а затем остальные;

-для предупреждения падения рабочего вместе с опорой до снятия проводов ее следует укрепить с трех – четырех сторон рычагами;

-снимать провода, подвешенные в пролете пересечения над контактными сетями трамвая (троллейбуса), следует при отключенной контактной сети; работа должна производиться в диэлектрических перчатках, демонтируемый провод должен быть заземлен;

3.8.При демонтаже проводов, во избежание несчастных случаев, не рекомендуется:

- -демонтировать провода одновременно на двух и более смежных опорах;

-обрезать одновременно все провода на одной опоре с одной стороны;

-работы по демонтажу опор  и проводов ВЛ, а также по замене элементов опор должны производится по технологической карте или проекту производства работ в присутствии руководителя работ;

-подниматься на опору  и работать на ней разрешается только в тех случаях , когда имеется уверенность в достаточной устойчивости и прочности опоры;

- подниматься на опору разрешается работникам:

- с группой по электробезопасности 3 – при всех видах работ до верха опоры;

- с группой 2 – при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах  на нетоковедущих частях неотключенной ВЛ – не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние не менее 2 м.;

- с группой по электробезопасности 1 – при всех видах работ не выше 3 м от земли;

- при работе на опоре следует пользоваться предохранительным поясом и опираться на оба когтя в случае  их применения;

- при работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением;

- опоры, не рассчитанные на одностороннее  натяжение проводов и тросов и временно подвергаемые повторному натяжению, должны быть предварительно укреплены во избежание их падения. Не допускается нарушать целостность проводов и снимать вязки  на промежуточных опорах  без предварительного укрепления опор.

3.9.Установка опор:

- -установка опор при помощи бурильно-крановых машин разрешается выполнять специально обученным работникам, имеющим на это удостоверение;

-при производстве работ бурильно-крановой машины ближе 30м от ЛЭП необходимо выдавать наряд-допуск; ответственный за установку опор должен следить за всеми операциями по подъему опор и останавливать работ при неполадках; при этом ответственное лицо должно находиться в непосредственной близости от производства работ;

-при установке опор вручную максимальная нагрузка на одного работающего не должна превышать 30 кг;

-при установке опор на насыпях, склонах гор, принимать меры к скатыванию опор;

3.10.При установке опор во избежание несчастных случаев не рекомендуется:

- -стоять под поднимаемой опорой;

-устанавливать железобетонные опоры ручным способом;

-оставлять при перерывах откопанные опоры и развязанные провода;

-находиться в котловане при вытаскивании и опускании опор.

3.11.Земляные работы:

- -рытье траншей, котлованов, ям для опор следует выполнять только по утвержденным чертежам, в которых должны быть указаны все подземные сооружения, расположенные вдоль линии связи или пересекающие ее в пределах рабочей зоны;

-при обнаружении в траншеях или котлованах газа, работы в них должны быть прекращены;

-при рытье ям и траншей в слабом грунте стенки должны быть укреплены досками, толщиной не менее 10 мм; котлованы и траншеи глубиной до 3-х метров крепятся специальными щитами;

-разрабатывать грунт способом подкопа не следует во избежание обвала.

3.12.Работа на стоечных линиях:

- -для удобства обслуживания стоечных линий на крутых крышах зданий должны быть оборудованы рабочие площадки и выходные люки, расположенные вблизи стойки; при их отсутствии выход на крышу производится через слуховое окно;

-работы на стоечных линиях производятся только с предохранительным поясом, который закрепляется карабином за страховочный трос;

-работать на крыше, покрытой льдом или тонким слоем снега допускается только при устранении аварий бригадой, состоящей не менее, чем из 2-х человек;

-материалы и инструменты доставлять на крышу следует по внутренней лестнице через выходной люк или слуховое окно.

-после окончании работ на крыше остатки материалов должны быть убраны.

3.13.Во избежание несчастных случаев при работе на крыше не допускается:

- -садиться на барьер или на край крыши;

-сбрасывать с крыши какие-либо предметы.

3.14. Работы по обслуживанию осветительной арматуры с тележки мостового крана должны производиться менее чем 2-мя работниками из дежурного или ремонтного персонала ( в последующем случае работы должны выполняться по наряду-допуску).

3.15. Устройство временных подмостей, применение лестниц на тележке мостового крана не допускается. Работа выполняется непосредственно с настила тележки  или с устраиваемых на тележке подмостей.

3.16. Перед подъемом  работника на тележку мостового крана с ее троллейных проводов снимается напряжение. При работе необходимо пользоваться предохранительным поясом.

3.17. Передвигать мост или тележку разрешается только по команде производителя работ, при этом работники  должны находиться в кабине или настиле мостового крана.

3.18. Не допускается при работах на угловых опорах.ю связанных с заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, устанавливать телескопическую вышку  внутри угла, образованного проводами.

3.19. При всех работах в открытых распределительных устройствах и в в охранной зоне воздушной  линии электропередачи транспортные  и грузоподъемные средства на пневматическом ходу должны быть заземлены.

3.20.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции, правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом своего руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

4.2.Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему доложить о случившемся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не и сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

4.3.При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия электротока, в случае работы на высоте принять меры. предупреждающие его от падения. Отключение оборудования следует произвести с помощью выключателей разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток; при этом оказывающий помощь должен, встать на сухое, не проводящее электроток место, или надеть диэлектрические перчатки.

4.4.При возникновении пожара в техническом помещении необходимо немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

4.5.При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте следует немедленно прекратить работу и доложить старшему смены.

4.6.При обнаружении запаха газа надо немедленно вызвать аварийную газовую службу, сообщить руководству предприятия, организовать эвакуацию из здания персонала, не включать и не выключать токоприемники, обеспечить естественную вентиляцию помещения.

4.7.При нарушении режима работы, повреждении или аварии на электропитающем - электроснабжающем оборудовании электромонтер должен самостоятельно принять меры к устранению неисправности и сообщить о происшедшем непосредственному начальнику или лицу, ответственному за электрохозяйство.

- 5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Произвести необходимые переключения-отключения. Обесточить ненужные для работы приборы, оборудование. Произвести запись в журнале выполняемых работ о выполнении работ.

5.2.Если ремонтные работы на электрооборудовании закончены, то надо снять переносные заземления,  предупреждающие запрещающие знаки, о чем сделать запись в оперативном журнале.

5.3.Привести в порядок рабочее место. Инструмент, приспособления, спецодежду и средства защиты убрать в отведенное место.

5.4.Убедиться в пожарной безопасности помещения.

5.5.Сообщить сменщику (старшему смены) обо всех неисправностях, замеченных, во время работы и мерах, принятых к их устранению. Сдать смену и ключи от помещения ЭПУ

5.6.Тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ