Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ,

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ БИТУМА

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						 		             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 					       Руководитель организации

______________________________					___________________________

«____»________________ 2002_г.					«____»______________ 2002г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ БИТУМА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К обслуживанию электронагревателя битума допускаются рабочие  не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, обученные и аттестованные в установленном порядке, имеющие 2-ую группу по электробезопасности. Допуск рабочих к обслуживанию электронагревателя производится после прохождения инструктажа на рабочем месте.

  - Рабочий обслуживающий электронагреватель битума должен знать и соблюдать:

- устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования;

- основные виды неполадок этого оборудования;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности;

- уметь оказывать помощь пострадавшим при получении ожогов.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Одеть положенную по нормам спецодежду, спецобувь.

  - Проверить исправность механизмов, ограждений, противопожарного инвентаря.

  - Проходы, площадка, лестницы должны содержаться в чистоте.

  - Проверить исправность электропроводки и пускового устройства, наличие заземления.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Во время работы загрузки битума необходимо находиться по верху котла на огражденной перилами площадке.

  - В котлах битумоплавильной установки битум следует разогревать до t = 160-170оС.

  - Запрещается переливать ведрами горячий битум из котла в котел.

  - Запрещается приносить горячий битум в открытых емкостях.

  - Не допускать оголения электроспиралей в котлах с битумом, во избежание воспламенения битума.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При загорании битума в котле следует немедленно отключить электроэнергию и принять меры к тушению и одновременно сообщить в пожарную охрану. Крышки, дымовую трубу плотно закрыть. После этого следует тушить огонь пенными огнетушителями и песком. Пользоваться водой при тушении битума запрещается.

  - При получении термического ожога 1-ой и 2-ой степени нужно наложить на обоженный участок стерильную повязку. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а необходимо разрезать ножницами и осторожно снять.

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

Обоженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.

При ожогах глаз следует сделать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Для остановки оборудования необходимо:

- Выработать полностью массу.

- Выключить электронагреватель и вывесить предупредительный плакат.

  - Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент, вспомогательные и предохранительные приспособления.

  - Очистить от пыли и налипшей массы рабочую одежду, обувь, вымыть лицо, руки мылом или принять душ.

Инструкцию составил:

## Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ